Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP/38B/14

Dane do składania ofert na naprawę dźwigu szpitalnego nr UDT 3104010579:

1) Zakres naprawy wg wstępnej wizji ma obejmować:

- Naprawa żaluzji w kabinie,

- Wymiana koła ciernego oraz koła kierunkowego w maszynowni dźwigu,

- Wymiana szczęk hamulca wciągarki,

- Wymiana sprzęgła silnika napędowego oraz tulei gumowych,

- Wymiana lin nośnych,

- Naprawa  drzwi szybowych,

- Naprawa  systemu sterowania dźwigu,

2) Dane z paszportu dźwigu:

- Wytwórca dźwigu i adres: Z.U.D Warszawa

- Rodzaj dźwigu: szpitalny

- Nr Fabryczny: 11473

- Rok budowy: 1977

3) Dane techniczne:

- Udźwig nominalny:450,00 kg

- Liczba przystanków i drzwi szybowych: 4i4

- Wysokość podnoszenia:10,80m

- Prędkość nominalna i dojazdowa: 0,5/0,125 m/s

- Rodzaj sterowania :przyciskowe przestawne ES-720

4) Wyciągarka:

- Silnik elektryczny: (Typ, seria, moc, prędkość obr.,napięcie i prąd znamionowy)SBJDCe/24a  756/24a  5,5/1,35KW  1000/250  obr. Nr.94231  380 V

- Hamulec, typ : dwuszczękowy zwalniany luzownikiem

- Luzownik, typ E L S-3 nr.19300

- Reduktor, typ i przełożenie: R4k  i=1:50

5) Wyłączniki:

- Automatyczny, typ N 110-35A

- Dźwigu, typ OZ

- Główny typ OZ

- Przystankowy, typ EV5

- Przełącznik (aparat) piętrowy, typ, sztuk  - EP 4szt

6) Drzwi szybowe

- Rodzaj ,typ metalowe z ryglem DR10

- Krzywka przesuwna (ruchoma), typ KP3

7) Kabina:

- Rodzaj, typ drewniana wykładana laminarn.

- Drzwi kabinowe: rodzaj, typ zamka bezpieczeństwa:  żaluzje

- Rodzaj podłogi – ruchoma

- Ciężar kabiny 750 kg

8) Przeciwwaga

- Liczba klocków 11

- Wymiar klocka, ciężar klocka 100*100  1000

- Ciężar przeciwwagi 826 kg

9) Liny stalowe

- Nośne, oznaczenia wg normy  Fi10S 6*19 +Ao-Z/s-n-I-160 – PN 70/M80222

- Liczba przekrojów lin nośnych  4

- Całkowita długość lin nośnych  80m

- Napędowe ograniczenia prędkości, oznaczenia wg normy  Fi8 mm

- Całkowita długość liny ogranicznika prędkości   30m

10) Ogranicznik  prędkości typ, nr fabr. MR-L nr 1521

Zderzak, typ sprężynowy

Wyłącznik, typ D 429r

Zabezpieczenia elektryczne  topikowe 3*35 A

11) Uwagi, zalecenia, niezgodności przy przeglądzie wykonywanym przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Częstochowie w dniu 18.03.2014 roku:

- wynik badania pozytywny,

- aktualny pozytywny protokół pomiarów elektrycznych oraz dziennik konserwacji dźwigu,

- urządzenia bezpieczeństwa, sygnalizacji i sterowania działały prawidłowo,

- termin następnego badania okresowego: marzec 2015 rok

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZP/38B/14

..................................................

pieczęć firmowa

NIP ................................................

REGON ..........................................

WOJEWÓDZTWO ..........................

e-mail: ............................................

tel/fax…………………………………………

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego ZP/38B/14 na:

Naprawę dźwigu szpitalnego o nr UDT 3104010579 znajdującego się w budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu

składamy niniejszą ofertę:

1/  Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za wynagrodzenie ryczałtowe brutto:

……………………………… złotych (słownie:  ………………………………………… złotych)

2/ Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy do zapytania ofertowego ZP/38B/14,

3/ Akceptujemy 30 dniowy termin związania ofertą.

4/ W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

.................................................................

.................................................................

5/ Ze strony Wykonawcy koordynatorem realizacji umowy będzie:

Pan/Pani……………… tel………………… adres e-mail: …………………………..

...........................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji firmy

1. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany druk „Oferta”.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

2. Ww. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, do siedziby Zamawiającego, pok. nr 68 ( sekretariat Dyrekcji) w terminie do 14-11-2014 do godz. 10:00. Koperta winna być opisana: „Oferta na naprawę windy”

3. Kryteria oceny złożonych ofert: 100 % - cena.

4. Otwarcie ofert: w dniu 14-11-2014r. godz. 10:10. Pokój nr 61. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie.

6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

9.Pytania do niniejszego zapytania ofertowego można kierować na adres e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl; tel. 34/350-63-86  jednak nie później niż do 10-11-2014r.

# Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZP/38B/14

# Umowa ZP/38B/14

(wzór)

zawarta w dniu ………..-2014 roku w Lublińcu, pomiędzy:

SPZOZ Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9; 42-700 Lubliniec

NIP 575-16-53-596  REGON 000310083

reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr Barbarę Szubert

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………….

reprezentowanym przez:

………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej „Stronami”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Zamawiającego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej poniżej 30 000  euro podpisano umowę o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego niezbędnych czynności składających się na naprawę windy osobowej (nr rej. UDT 3104010579) zwanej w dalszej części Windą zamontowanej w budynku Zamawiającego przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu zwanym dalej Budynkiem.

2.Szczegółowy zakres naprawy określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  ZP/38/14  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  kopia oferty Wykonawcy z dnia…………….. stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz niniejsza umowa..

3.Naprawa winna być wykonana zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2003.193.1890) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.  o dozorze technicznym (Dz.U.2013.963 t.j. z późń. zm.) .

4.Naprawa windy powinna obejmować w szczególności:

- przygotowanie dokumentacji technicznej i uzgodnienie jej z Urzędem Dozoru Technicznego zwanego dalej również UDT,

- naprawa żaluzji w kabinie,

- wymiana koła ciernego oraz koła kierunkowego w maszynowni dźwigu,

- wymiana szczęk hamulca wciągarki,

- wymiana sprzęgła silnika napędowego oraz tulei gumowych,

- wymiana lin nośnych,

- naprawa  drzwi szybowych,

- naprawa  systemu sterowania dźwigu,

- uruchomienie dźwigu i oddanie do eksploatacji na podstawie decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego .

5.Winda po naprawie winna być dopuszczona do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wymienionymi w § 1 ust. 3. Przed zgłoszeniem Windy do odbioru, Wykonawca przeprowadzi niezbędne regulacje i sprawdzenia, co zostanie potwierdzone odpowiednimi wpisami w dzienniku  konserwacji urządzenia.

§2

Terminy realizacji

Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę Windy w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§3

Obowiązki stron

1.Wykonawca zobowiązuje się do:

a) Wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej staranności oraz z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, a przede wszystkim zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o dozorze technicznym, prawa budowlanego, normami, sztuką budowlaną i innymi obowiązującymi przepisami. Wykonawca oświadcza, iż ma odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, jak również ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem i innymi wymaganiami rozwiązań przyjętych w wykonanej w ramach niniejszej umowy naprawie.

b) Zapewnienia na swój koszt wszelkich materiałów i części w ilościach niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia naprawy.

c) Wykonywania naprawy w godzinach 8.00-20.00, o ile nie uzgodnione zostaną z administratorem Budynku inne godziny wykonywania prac.

d) Wykonywania naprawy w sposób nieutrudniający korzystanie z klatek schodowych przez pacjentów i personel Zamawiającego.

e) Posiadania przez pracowników przewidzianych do wykonania naprawy aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych wydanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych ( Dz.U.2001.79.849 z późń. zm.) w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu umowy.

f) Terminowego wykonania przedmiotu umowy.

g) Przekazania Zamawiającemu Windy po naprawie i po dopuszczeniu Windy do eksploatacji zgodnie z zapisami § 1 niniejszej umowy.

h) Usunięcia braków, wad i błędów w naprawie (dalej „nieprawidłowości”), w terminie ustalonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, w szczególności uwag inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, co do sposobu, jakości, zakresu wykonanej naprawy czy wymienionych części. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Usunięcie nieprawidłowości przez osobę trzecią nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy zawartego w § 1.

i) W przypadku odmowy wydania decyzji zezwalającej na eksploatację Windy w toku badania doraźnego eksploatacyjnego właściwej jednostki dozoru technicznego z powodu niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt nieprawidłowości tak, aby kolejne badanie doraźne eksploatacyjne zakończone zostało wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację Windy. Do powyższych czynności znajdują zastosowanie regulacje lit. h powyżej.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa w czasie realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji  na wykonane prace i wymienione, czy naprawione części i podzespoły.

4. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy posiadane przez siebie informacje i posiadaną dokumentację dotyczącą wykonania naprawy.

§4

Odbiór przedmiotu umowy

1. Miejscem odbioru naprawy Windy jest miejsce jej zainstalowania.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania naprawy jest protokół odbioru podpisany przez Strony.

3. Podpisany protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za naprawę.

§5

Ubezpieczenie

1.Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej obejmującą swym zakresem prace wykonywane w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej ww. polisy przez cały okres wykonywania naprawy.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę, o której mowa w ust. 1 powyżej, wraz z dowodem uiszczania składek, na każde żądanie Zamawiającego.

§6

Wynagrodzenie

1.Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………. złotych	brutto (słownie:…………..).

2.Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonana w formie 12-stu równych nieoprocentowanych rat miesięcznych. Pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Druga i każda następna rata płatna będzie w terminie do końca następnego miesiąca, którego dotyczy.

§7

Kary umowne

1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub z jego winy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2.Z tytułu opóźnienia w wykonaniu obowiązków nałożonych na Wykonawcę niniejszą umową , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

3.Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§8

Koordynacja umowy

1.Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza……………………………. nr tel ………………adres e-mail………………………..

2.Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Stefan Jaksik,  nr tel. 34/350-63-89, adres e-mail: techniczny@spzozlubliniec.pl

§9

Cesja wierzytelności

1. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego.

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2 może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego.

§10

Postanowienia ogólne

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, jak również prawa budowlanego i ustawy o dozorze technicznym.

2.Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca naruszy termin, o którym mowa w § 2, powyżej 10 dni roboczych.

5.Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, a w szczególności informacji natury prawnej, finansowej, organizacyjnej i handlowej, dotyczących działalności Stron, które uzyskają przy i/lub w związku z wykonywaniem umowy. Zobowiązanie to nie dotyczy prawnie określonych obowiązków ujawnienia tych informacji wobec właściwych organów.

6.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający 									Wykonawca