Załącznik nr 1 do SIWZ

I. Uwagi i wymogi Zamawiającego dot. wszystkich części zamówienia (wszystkich pakietów):

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wraz z Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, wyroby medyczne winny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych – wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne winny posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności CE.

- Części zamówienia (pakiety) stanowią niepodzielną całość.

- Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku nie doszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

- Do wyceny wartości brutto za dzierżawę analizatora należy przyjąć okres 18-u miesięcy.

- Wykonawca zapewnienia, że w czasie awarii dzierżawionego analizatora  Zamawiający będzie mógł wykonać w innym najbliższym laboratorium analiz „CITO” na koszt (koszt wykonania badania + transport) Wykonawcy.

- Wykonawca będzie dostarczał odczynniki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany lokalizacji laboratorium/analizatora, transport/instalację analizatora w nowym miejscu wykonuje Wykonawca lub osoba trzecia upoważniona przez Wykonawcę przy czym koszt i odpowiedzialność za analizator w czasie transportu/ponownej  instalacji ponosi Wykonawca.

- Przy pierwszej dostawie odczynników Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji  niebezpiecznych w formie papierowej lub na płycie CD.

- W związku z planowaną informatyzacją laboratorium, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z programem typu LIS. Wszystkie zaoferowane analizatory winny posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7.

II. Uwagi i wymogi dot. czytników kodów kreskowych dostarczonych przez Wykonawcę w części nr 1:

- Czytniki dostarczone przez Wykonawcę winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2014r o parametrach zgodnych z min wymogami Zamawiającego opisanymi w załączniku nr 1 (pkt III) do SIWZ. Czytniki winny być trwale oznaczone znakiem CE. Wraz z czytnikami Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu niezbędną dokumentację techniczną oraz dokument  gwarancyjny.

- Okres gwarancji na dostarczone czytniki winien wynosić min 24 miesięcy. Termin gwarancji liczony będzie od dnia jego przekazania Zamawiającemu.

- Dostawa czytników winna nastąpić do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie do jednego miesiąca od dnia zawarcia przedmiotowej  umowy. Dostawa będzie potwierdzona poprzez podpisanie przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

- Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności czytników  na Zamawiającego nastąpi bez dodatkowego rozliczenia z chwilą podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu zdawczo –odbiorczego bez zastrzeżeń.

III. Opis min wymogów dot. czytników kodów kreskowych, o którym mowa w pkt II.

| Lp. | Opis min wymaganych warunków i parametrów czytnika kodów kreskowych |
| --- | --- |
| 1. | Podać: producenta, model/typ, rok produkcji czytnika ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |
| 2. | Rok produkcji 2014 r. Czytnik fabrycznie nowy, Typ skanera: dwukierunkowy Źródło światła: dioda z widocznym laserem 650 nm Częstotliwość elementu skanującego: 50Hz Prędkość skanowania: 100 odczytów na sekundę Zakres odczytu: od 0 do 43 cm w przypadku 100% symboliUPC/EAN Dostępne interfejsy: RS232, USB, KBW, pióro świetlne, IBM 468X/9X Źródła zasilania: zasilanie od hosta lub zasilanie zewnętrzne Możliwość dekodowania UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOpitic, Code 128, Code Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, różne odmiany RSS Chinese 2 z 5 Temperatura pracy: od 0 do 50 stopni C Odporność na upadki urządzenie Waga: max 150 g Dodatkowe wyposażenie: kabel komunikacyjny, podstawka Normy i standardy: Deklaracja zgodności CE dla czytnika – należy dostarczyć wraz z czytnikami. Gwarancja producenta: na okres min 24 miesięcy |

Pakiet nr 1 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń koagulologicznych

Przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 4 jest:

- Dzierżawa analizatora koagulologicznego.

- Zakup wraz z dostawą odczynników do dzierżawionego aparatu koagulologicznego.

- Dostawa trzech czytników kodów kreskowych zgodnie z ww. wymogami.

Liczba oznaczeń na czas trwania umowy:

- 10000 oznaczeń PT

- 7500 oznaczeń APTT

- 750 oznaczeń Fibrynogenu met. Claussa

- 1250 oznaczeń D-dimerów

- Ilość materiałów kontrolnych na 2 poziomach wykonywanych naprzemiennie – wg szacunku Wykonawcy

- Odczynniki do codziennej i okresowej konserwacji i czyszczenia aparatu – wg szacunku Wykonawcy

Wykonawca załączy wykaz odczynników zgodnie z powyższą ilością oznaczeń na czas trwania umowy.

Aparat:

Nazwa wykonawcy: ...........................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………

Rok produkcji …………………………………

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator koagulologiczny |  |
| 2. | Pomiary metodą krzepnięciową, chromogenną i immunologiczną |  |
| 3. | Obsługa za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego, bez konieczności używania zewnętrznego komputera. |  |
| 4. | Wydajność: min. 50 testów/godz. dla PT, min. 8 testów/godz. dla d-dimerów i min. 40 testów/godz. dla PT/APTT/Fibrynogen (Clauss) wykonywanych równocześnie. |  |
| 5. | Pomiary w pojedynczych kuwetach reakcyjnych |  |
| 6. | Możliwość jednorazowego załadowania do aparatu min. 50 kuwet, ich automatyczne pobieranie oraz utylizacja. |  |
| 7. | Możliwość oznaczenia fibrynogenu w dodatkowych trybach (niskich i wysokich stężeń) pozwalając na pomiar w zakresie od 25 mg/dl do 1000 mg/dl. |  |
| 8. | Pokład odczynnikowy z pozycjami chłodzonymi (w tym na PT) i niechłodzonymi. |  |
| 9. | Termostatowanie odczynników do 37°C dopiero w igle, nie na pokładzie odczynnikowym. |  |
| 10. | Możliwość zdefiniowania różnych pojemników odczynnikowych (w tym naczynek próbkowych) i automatyczne dostosowanie się poziomu schodzenia igły dla różnych pojemników. |  |
| 11. | Możliwość dostawienia próbki citowej. |  |
| 12. | Czujniki wykrywania poziomu dla próbek, odczynników, wody destylowanej i ścieków. |  |
| 13. | Monitorowanie objętości odczynników na pokładzie. |  |
| 14. | Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów oraz próbek. |  |
| 15. | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek. |  |
| 15. | Kontrola jakości z wykresami Levey Jenningsa. |  |
| 17. | Minimum 6 plików kontroli jakości, pozwalających na jednoczesne wprowadzenie 6 różnych materiałów kontrolnych dla każdego z testów. |  |
| 18. | Wbudowana drukarka termiczna. |  |
| 19. | Do aparatu dołączona będzie instrukcja używania odczynników PT, APTT, Fibrynogen oraz przykładowa ulotka z wartościami dla kontroli jakości. |  |
| 20. | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin ( w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Utylizacja zużytych części z wszystkich aparatów wynikających z niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy. |  |
| 21. | Dostarczenie urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze – na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 22. | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 23. | Bezpłatne przeglądy, zgodnie ze wskazaniami producenta aparatu w okresie dzierżawy. |  |
| 24. | Gwarancja na dostarczony sprzęt w okresie umowy po stronie Wykonawcy. |  |

Odczynniki:

| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Cena brutto za 1 oznaczenie | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) | Wielkość opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PT Ciekła tromboplastyna ludzka lub zwierzęca W zestawie chlorek wapnia Możliwość przygotowania dowolnych objętości odczynnika roboczego Stabilność odczynnika roboczego w temp. Pokojowej – min. 5 dni. Maksymalna objętość buteleczki z tromboplastyną – 10 ml. | 10000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT Odczynnik ciekły z krzemionką. W zestawie chlorek wapnia Maksymalna objętość buteleczki z odczynnikiem – 10 ml. | 7500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen – met. Claussa; Kompletny zestaw z trombiną, buforem i kalibratorem Maksymalna objętość fiolki z trombiną 5 ml. Stabilność trombiny po rozpuszczeniu min. 1 tydzień w temp. Lodówki, z możliwością mrożenia. | 750 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 4. | D-dimery Kompletny zestaw z lateksem, buforem, rozpuszczalnikiem i kalibratorem. Maksymalna objętość fiolki z trombiną 5 ml. | 1250 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 5. | Inne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatu: |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osocze kontrolne normalne zamianowane dla zaoferowanego analizatora, poz. 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Osocze patologiczne zamianowane dla zaoferowanego analizatora poz. 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Osocze kontrolne normalne, poz. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Osocze kontrolne patologiczne, poz. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 5- Wykonawcy dodają wymaganą ilość wierszy dla prawidłowej wyceny |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca w razie zgłoszonej awarii wydzierżawionego aparatu pokryje  koszty jakie poniesie Zamawiający wykonując testy d-dimer na innym analizatorze.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

PAKIET NR 8 –Podłoże bakteriologiczne

| lp | nazwa | j.m. | ilość | Wielkość opak. | cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | wartość netto | wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże do posiewu bakterii tlenowych i beztlenowych z krwi w jednej butelce. Butelka winna być zaopatrzona we wskaźnik wzrostu bakterii | but | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela