Załącznik nr 1 do SIWZ

I. Uwagi i wymogi Zamawiającego dot. wszystkich części zamówienia (wszystkich pakietów):

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wraz z Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, wyroby medyczne winny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych – wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne winny posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności CE.

- Części zamówienia (pakiety) stanowią niepodzielną całość.

- Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku nie doszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

- Do wyceny wartości brutto za dzierżawę analizatorów należy przyjąć okres 18-u miesięcy.

- Wykonawca zapewnienia, że w czasie awarii dzierżawionego analizatora  Zamawiający będzie mógł wykonać w innym najbliższym laboratorium analiz „CITO” na koszt (koszt wykonania badania + transport) Wykonawcy.

- Wykonawca będzie dostarczał odczynniki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany lokalizacji laboratorium/analizatorów, transport/instalację analizatorów w nowym miejscu wykonuje Wykonawca lub osoba trzecia upoważniona przez Wykonawcę przy czym koszt i odpowiedzialność za analizatory w czasie transportu/ponownej  instalacji ponosi Wykonawca.

- Przy pierwszej dostawie odczynników Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji  niebezpiecznych w formie papierowej lub na płycie CD.

- W związku z planowaną informatyzacją laboratorium, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z programem typu LIS. Wszystkie zaoferowane analizatory winny posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

II. Uwagi i wymogi dot. sprzętu komputerowego dostarczonego przez Wykonawców w poszczególnych częściach zamówienia.

- Sprzęt komputerowy dostarczony przez Wykonawcę winien być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2014r o parametrach zgodnych z min wymogami Zamawiającego opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ. Sprzęt winien być trwale oznaczony znakiem CE. Wraz ze sprzętem komputerowym Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu niezbędną dokumentację techniczną oraz dokument  gwarancyjny do tego sprzętu.

- Okres gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy winien wynosić min 24 miesięcy. Termin gwarancji liczony będzie od dnia jego przekazania Zamawiającemu.

- Dostawa sprzętu komputerowego winna nastąpić do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie do jednego miesiąca od dnia zawarcia przedmiotowej  umowy. Dostawa będzie potwierdzona poprzez podpisanie przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

- Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności sprzętu komputerowego  na Zamawiającego nastąpi bez dodatkowego rozliczenia z chwilą podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu zdawczo –odbiorczego bez zastrzeżeń.

III. Opis min wymogów dot. sprzętu komputerowego, o którym mowa w pkt II.

- Stacja robocza:

Na jedną stację roboczą składa się następujący sprzęt: jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka , system operacyjny.

| Lp. | Opis min wymaganych warunków i parametrów monitora |
| --- | --- |
| 1. | Podać: producenta, model/typ, rok produkcji monitora. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |
| 2. | Rok produkcji 2014 r. Monitor fabrycznie nowy, Typ ekranu: Panoramiczny; ciekłokrystaliczny z matrycą TFT-TN min 18,5” format ekranu: 16:9, technologia podświetlenia: diody LED, obudowa czarna Jasność: min. 200 cd/m2 Kontrast : min. 5000000:1 Wielkość plamki: min 0.3 mm Kąty widzenia (pion/poziom): min. 65°/90° Czas reakcji matrycy: max 5 ms Kolory: 16.7 mln Rozdzielczość minimalna: 1366 x 768 60 Hz Złącze : 15-stykowe złącze D-Sub Pochylenie: minimum 5'(przód)~ 20' (tył) Zużycie energii : typowe maks. 25 W, wyłączone zasilanie: maks. 1 W, tryb uśpienia maks. 1W. Normy i standardy: Dokument poświadczający, że oferowany monitor jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny – należy dołączyć do oferty, Dokument poświadczający, że oferowany monitor jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny – należy dołączyć do oferty, Deklaracja zgodności CE dla monitora – należy dołączyć do oferty, Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora – należy dołączyć do oferty, Dokument poświadczający, że oferowany monitor jest produkowany zgodnie z normami Energy Star – należy dołączyć do oferty, Gwarancja producenta: Na okres min 24 miesięcy |

| Lp. | Opis min wymaganych warunków i parametrów jednostki centralnej, klawiatury, myszki i systemu operacyjnego |
| --- | --- |
| 1.Ogólne | Rok produkcji 2014 r. Zestaw fabrycznie nowy, Podać: producenta, model/typ, rok produkcji ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |
| 2.Procesor | Procesor wielordzeniowy, wykonany w technologii co najmniej 22nm, o maksymalnym TDP nie większym niż 55W, posiadający co najmniej 2 MB pamięci cache, umożliwiający oferowanemu komputerowi osiągnięcie wyniku minimalnego: 2566 pkt w teście wydajności Passmark CPU Mark według stanu na dzień 05.11.2013 r. Wynik dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do dostarczenia jednostki testowej w terminie 3 dni od wezwania, wraz oryginalnym oprogramowaniem testującym celem weryfikacji poprawności wyników. |
| 3.Płyta główna | - Z FSB co najmniej 1330 MHz - Obsługa do 16 GB pamięci operacyjnej min. DDR3 - Gniazda rozszerzeń: - 1x PCI-Express x16 - 1x PCI-Express x1 - 2 złącza DIMM - 4 złącza SATA - Porty wymagane: - 1x DVI-D - 1x D-SUB - min. 10x USB w tym co najmniej 4xUSB 3.0 (dopuszcza się złącza wewnętrzne) - 1x PS/2 - 1x RJ45 - gniazda audio - port równoległy i port szeregowy (dopuszcza się złącza wewnętrzne na płycie) Wymagane złącza i porty nie mogą być uzyskane za pomocą hubów, przejściówek, itp. |
| 4.Pamięć operacyjna | DDR3 co najmniej 4GB z możliwością rozbudowy do 16 GB pamięci operacyjnej pamięci RAM (1 gniazdo wolne) |
| 5.Dysk twardy | O pojemności co najmniej 500 GB, z interfejsem SATA3, pracujący z prędkością obrotową 7200 RPM, oraz z minimum 16 MB buforem. |
| 6.Karta dźwiękowa | W standardzie High Definition, zintegrowana, |
| 7.Karta graficzna | Zamawiający dopuszcza kartę zintegrowaną z płytą główną, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. |
| 8.Karta sieciowa | Z interfejsem 1000 Mbps, z obsługą WOL oraz PXE 2.0 |
| 9.Klawiatura | QWERTY USB (polskie znaki) |
| 10.Mysz | USB optyczna |
| 11.Napędy | Napęd optyczny typu DVDRW/RAM z 2 MB buforem oraz interfejsem SATA, Wymagane jest dołączenie oprogramowania. |
| 12.Obudowa | - mikro ATX, - Posiadająca co najmniej: - 2 zewnętrzne zatoki 5,25'’, w tym co najmniej jedną wolną po zamontowaniu napędu optycznego - 1 zewnętrzne zatoki 3,5'' - 1 wewnętrzną zatokę 3,5'' - Możliwość otwarcia obudowy bez użycia narzędzi. Na froncie obudowy 4xUSB (w tym min. dwa złącza w wersji 3.0) |
| 13.Zasilacz | ATX, o mocy min. 350W z aktywnym PFC |
| 14.Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania | - Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. - Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. - Funkcja blokowania hasłem wejścia do BIOS-u oraz startu systemu operacyjnego. - Funkcja blokowania hasłem możliwości dokonania zmian w ustawieniach BIOS-u przy jednoczesnej możliwości podglądu tych ustawień |
| 15.Poziom hałasu | Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie może przekraczać 40dB |
| 16.Certyfikaty i oświadczenia | Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny – należy dołączyć do oferty, Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny – należy dołączyć do oferty, Deklaracja zgodności CE dla sprzętu – należy dołączyć do oferty, Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star – należy dołączyć do oferty, |
| 17.System operacyjny | Licencja na oprogramowanie Microsoft Windows 8 Professional PL z możliwością „downgrade” do Windows 7 Professional PL w polskiej wersji językowej (przeinstalowana na dysku twardym) wraz z oryginalnym nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu, niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows XP Pro, możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows zarówno 16 bitowego jak i 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2008. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów. Preinstalacja dot. systemu operacyjnego Windows 7 Professional PL. |
| 18.Sterowniki | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych urządzeń w komputerze realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub nr ser komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. Należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania ww. informacji). |
| 19.Instrukcja | Dla każdego zestawu w języku polskim |
| 20.Gwarancja | Min 24 m-c w trybie door-to-door (koszt transportu po stronie Wykonawcy) Maksymalny czas naprawy urządzenia 14 dni roboczych. |

- Czytnik kodów kreskowych

| Lp. | Opis min wymaganych warunków i parametrów czytnika kodów kreskowych |
| --- | --- |
| 1. | Podać: producenta, model/typ, rok produkcji czytnika ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |
| 2. | Rok produkcji 2014 r. Czytnik fabrycznie nowy, Typ skanera: dwukierunkowy Źródło światła: dioda z widocznym laserem 650 nm Częstotliwość elementu skanującego: 50Hz Prędkość skanowania: 100 odczytów na sekundę Zakres odczytu: od 0 do 43 cm w przypadku 100% symboliUPC/EAN Dostępne interfejsy: RS232, USB, KBW, pióro świetlne, IBM 468X/9X Źródła zasilania: zasilanie od hosta lub zasilanie zewnętrzne Możliwość dekodowania UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOpitic, Code 128, Code Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, różne odmiany RSS Chinese 2 z 5 Temperatura pracy: od 0 do 50 stopni C Odporność na upadki urządzenie Waga: max 150 g Dodatkowe wyposażenie: kabel komunikacyjny, podstawka Normy i standardy: Deklaracja zgodności CE dla czytnika – należy dołączyć do oferty, Gwarancja producenta: na okres min 24 miesięcy |

Pakiet nr 1 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do badań hematologicznych.

Przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 1 jest:

- Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z komputerem, kolorowym monitorem LCD, drukarką laserową czarno-białą wraz z tonerem 2 szt., UPS, czytnikiem kodów kreskowych, klawiaturą, myszką do komputera, specjalistycznym oprogramowaniem oraz mikroskopem.

- Zakup wraz z dostawą odczynników kompatybilnych z dzierżawionym aparatem hematologicznym.

- Zakup wraz z dostawą 2 litrów May-Grunwalda i 0,5 litra  Giemsy do weryfikacji flagowanych rozmazów.

- Dostawa jednej stacji roboczej oraz trzech czytników kodów kreskowych zgodnie z ww. wymogami.

Liczba oznaczeń na czas trwania umowy: ogółem 38630oznaczeń, w tym

- 30000 oznaczeń w trybie CBC

- 8 630 oznaczeń w trybie CBC +5DIFF

- Ilość materiałów kontrolnych na 3 poziomach do kontroli codziennej - wg szacunku Wykonawcy

- Odczynniki do codziennej i okresowej konserwacji i czyszczenia aparatu – wg szacunku Wykonawcy

Wykonawca załączy wykaz odczynników zgodnie z powyższą ilością oznaczeń na czas trwania umowy. Wykaz ten powinien zawierać:

| Nazwa odczynnika, nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego | Kwota netto za 1 op. | Kwota brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu |  |  | (za 1 miesiąc) | (za 1 miesiąc) |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

Analizator:

Nazwa wykonawcy: ......................................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………....

Rok produkcji ………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane dla analizatora z rozdziałem krwinek na 5 populacji (5DIFF).

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator wyposażony w: Jednostkę sterującą z monitorem LCD min 19” Ręczny czytnik kodów kreskowych Drukarkę laserową Urządzenie podtrzymujące (UPS) |  |
|  | Analizator posiadający min 24 parametry raportowane na wyniku |  |
|  | Objętość aspirowanej próbki max 20 µl |  |
|  | Technologia różnicowania WBC na 5 populacji oparta o fluorescencyjną cystometrię przepływową z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego |  |
|  | Możliwość wykorzystania oznaczeń w trybie kapilarnym (ze wstępnym rozcieńczeniem) w trybie CBC+5DIFF |  |
|  | Aparat pracujący na całkowicie bezcyjankowych odczynnikach – udokumentowane kartami charakterystyki |  |
|  | Wydajność min 60 oznaczeń / h |  |
|  | Możliwość pracy z dowolnymi probówkami systemu zamkniętego jak i systemu otwartego pobierania krwi |  |
|  | Analizator wyposażony w podajnik próbek |  |
|  | Zapasowa igła aspiracyjna na wyposażeniu analizatora |  |
|  | Liniowość (bez wstępnego rozcieńczenia): RBC min do 8 mln/ µl WBC min do 400 tyś/ µl PLT min do 5 mln/ µl HGB do 25 g/dl |  |
|  | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+DIFF ) z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie CBC |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta |  |
|  | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach |  |
|  | Możliwość oceny całkowitej liczby WBC metodą optyczną |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu ich zaawansowania |  |
|  | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu ewentualnie z dyskietki lub CD |  |
|  | Oprogramowanie obejmujące: system kontroli jakości (min 20 zbiorów 300 punktowych wg systemu Levey-Jeninngsa oraz pamięć na 10 000 wyników próbek pacjentów, dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium, system zarządzania odczynnikami z możliwością sprawdzenia poziomu odczynników w dowolnym czasie. |  |
| 19. | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 20. | Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawiającego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający. |  |
| 21. | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. |  |
| 22. | Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 23. | Rok produkcji: nowy lub nie starszy niż 2008 r. |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w j. polskim, dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 25. | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 26. | Darmowe przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy. |  |
| 27. | Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej. |  |

Minimalne wymogi dot. mikroskopu:

- mikroskop laboratoryjny do oceny wizualnej preparatów patologicznych i weryfikacji flagowanych przez analizator wyników

- nowy lub nie starszy niż 4 lata

-dostępne obiektywy 4x,10x,40x, 100x -imersja

-dostępne okulary 5x,10x

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Pakiet nr 2 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń mikrobiologicznych

###### Przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 2 jest:

1. Dzierżawa aparatu do oznaczeń mikrobiologicznych.

2. Zakup wraz z dostawą podłóż, testów, oznaczeń, płytek do aparatu jw.

3. Dostawa jednej stacji roboczej oraz dwóch czytników kodów kreskowych zgodnie z ww. wymogami.

Nazwa wykonawcy: .........................................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ………………………….

Rok produkcji ………………………………….

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji aparatu nie starszy niż 2010 r. |  |
|  | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych w systemie do 15 |  |
|  | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, zestawu komputerowego z monitorem , drukarką oraz UPS-em. |  |
|  | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych |  |
|  | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej |  |
|  | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. |  |
|  | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnienie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) w obrębie aparatu. |  |
|  | Oznaczenie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach. |  |
|  | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane |  |
|  | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym. |  |
|  | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika. |  |
|  | Testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe zaopatrzone w unikatowy fabryczny kod kreskowy. |  |
|  | Testy identyfikacyjne i antybiogramowi zawierające max 100 dołków. |  |
|  | Testy antybiogramowi umożliwiające oznaczenie lekowrażliwości dla następujących antybiotyków: doripenem, tigecyklina, ertapenem, daptomycyna. |  |
|  | Identyfikacja następujących drobnoustrojów (ponad 400 gatunków drobnoustrojów): - bakterie Gram-ujemne - bakterie Gram- dodatnie - Neisseria, Haemophilus - bakterie beztlenowe i Corynebacterium - grzyby drożdżopodobne |  |
|  | Oznaczenia lekowrażliwości: - bakterie Gram-ujemne - bakterie Gram-dodatnie - grzyby drożdżopodobne |  |
| 18. | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8h |  |
|  | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6-8h |  |
|  | Identyfikacja mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, ELAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL potwierdzona wydrukiem z aparatu |  |
|  | Kolorymetryczna metoda identyfikacji |  |
|  | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |
|  | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej. |  |
|  | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) |  |
|  | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST. |  |
|  | Graficzna wersja oprogramowania pracująca w systemie Windows |  |
|  | Zaawansowany System Exportowy (AES) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. |  |
|  | Interpretacja wyników przez system eksportowy z podaniem wskaźników terapeutycznych. |  |
|  | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. |  |
|  | Testy definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu. |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz z sprzętem. |  |
|  | Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawaijacego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający. |  |
|  | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. |  |
|  | Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim, dostarczyć wraz z aparatem. |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
|  | Darmowe przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy. |  |

|  | ASORTYMENT | Liczba podłóż, testów, oznaczeń, płytek | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jedn. Netto za opakowanie | Cena jedn. Brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bulion tryptozowo – sojowy | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Columbia agar + 5% krew barania | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Columbia CNA agar + 5% krew barania | 920 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MacConkey agar z fioletem krystalicznym | 920 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Agar do wzrostu Enterokoków | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mueller Hinton Agar | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże chromogenne do identyfikacji MRSA | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Podłoże chromogenne do identyfikacji ESBL | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Agar czekoladowy do hodowli Haemophilus spp. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida spp. ( minimum 3 gatunki ) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podłoże Chapmana | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podłoże chromogenne do identyfikacji : Escherichia coli, Enterococcus spp., Proteus spp., KESC | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Podłoże chromogenne do identyfikacji karbapenemaz | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Clostridium difficile | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Mueller Hinton + 5% krew końska +NAD | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wsad zapewniający atmosferę beztlenową | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Testy do określania lekowrażliwości bakterii o dużych wymaganiach odżywczych ( np. Neisseria spp., Haemophilus spp. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Plazma królicza ( 8x0,5 ml / 1op ) | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Test na optochinę ( 2x30 krążków / 1 op. ) | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Test lateksowy do oznaczania drobnoustrojów w PMR | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Test lateksowy do oznaczania grup serologicznych Streptococcus | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Szybki test kasetkowy do wykrywania rota – i adenowirusów | 440 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Testy do automatycznej identyfikacji tlenowych bakterii Gram ujemnych | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Testy do automatycznej identyfikacji tlenowych bakterii Gram dodatnich | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii o dużych wymaganiach odżywczych ( np. Neisseria spp.,Haemophilus spp ) | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Testy do automatycznej identyfikacji beztlenowców | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Testy do określania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram ujemnych met. automat. | 1240 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Testy do określania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram dodatnich met. automat. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Testy do określania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych met. automat. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 34, | Slidex staph - kit | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Części zużywalne niezbędne do wykonania testów w punktach 25-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etesty |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pasek z gradientem stężeń dla Imipenemu 10 µg | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pasek z gradientem stężeń dla Kolistyny | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu | 18 opłat |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Pakiet 3 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń biochemicznych

Przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 3 jest :

- Dzierżawa aparatu do oznaczeń biochemicznych wraz wirówką laboratoryjną.

- Zakup wraz z dostawą odczynników do aparatu biochemicznego.

- Ilość materiałów kontrolnych na 2 poziomach wykonywanych naprzemiennie - wg szacunku Wykonawcy

- Zestawy odczynnikowe do biochemii ciekłe (dopuszcza się proszkowe dla zestawów TIBC, alkoholu)

- Dostawa jednej stacji roboczej oraz dwóch czytników kodów kreskowych zgodnie z ww. wymogami.

Wykonawca załączy wykaz odczynników zgodnie z powyższą ilością oznaczeń na czas trwania umowy.

Aparat:

Nazwa wykonawcy: …........................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………

Rok produkcji …………………………………

| Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- |
| 1. Analizator biochemiczny nowy, typu wolnostojącego ( podłogowy), obsługiwany z poziomu zewnętrznego komputera. |  |
| 2. Wykonywanie oznaczeń enzymów, substratów, białek specyficznych, pierwiastków |  |
| 3. Wydajność dla badań biochemicznych/turbidymetrycznych – 400 testów/godz. |  |
| 4. Analizator bez konieczności modułu ISE |  |
| 5. Układ optyczny w technologii LED – diody monochromatyczne jako źródła światła, bez zastosowania i konieczności wymiany lamp. |  |
| 6. Pomiar w kuwetach ze szkła hartowanego lub tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku. |  |
| 7. automatyczne sprawdzanie czystości optycznej każdej kuwety przed pomiarem odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz odrzucenie kuwet poza dopuszczalnym zakresem w czasie rzeczywisytym. |  |
| 8.Dwia niezależne ramiona odczynnikowe mieszadła i osobne ramie próbkowe |  |
| 9. Wykrywanie przeszkód przez igły, igfła próbkowa wyposażona w czujnik wykrywania skrzepówz automatycznym myciem po wykryciu skrzepu. |  |
| 10.Analizator wyposażony w stację mycia kuwet, układ dozujący pracuje w oparciu o pompy ceramiczne. |  |
| 11. Możliwość jednorazowego załadowania min. 90 pozycji na rutynowe próbki barkodowane |  |
| 12.Chłodzony rotor odczynnikowy – min. 80pozycji |  |
| 13. Możliwość szybkiego dostawiania próbek w sesji roboczej w toku w czasie nie dłuższym niż 1 minuta( wstrzymanie pracy igieł) |  |
| 14. Wstawianie kontroli , kalibratorów i próbek citowych na dowolnych pozycjach rotora próbkowego. |  |
| 15. Wbudowane czytniki kodów kreskowych dla probówek i odczynników |  |
| 16. Pomiar objętości odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora z wyliczaniem ilości testów z pozostałej objętości odczynnika. |  |
| 17. Automatyczne przechodzenie do kolejnej butelki tego samego odczynnika po skończeniu się odczynnika w pierwszej butelce. |  |
| 18. Analizator dostarczany ze stacją uzdatniania wody. |  |
| 19. Zużycie wody na godz. nie więcej niż 15 litrów, zużycie prądu nie więcej niż 1000VA |  |
| 20. Oprogramowanie analizatora w języku polskim. Odczynniki barkodowane tego samego producenta co analizator. |  |
| 21. Automatyczne powtarzanie wyników po przekroczeniu liniowości lub zaprogramowanych granic wyników. |  |
| 22. Oprogramowanie analizatora wyposażone w kontrolę jakości.Wymagane wykresy Levy Jenningsa – dwa poziomy kontroli na jednym wykresie , reguły Westgarda i wykresy Youdena.Zewnętrzny międzynarodowy program kontroli jakości tego samego producenta co odczynniki. |  |
| 23. Analizator dostarczany z zewnętrznym komputerem, drukarką laserową i UPS. |  |
| 24. Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim dostarczone wraz z analizatorem. |  |
| 25. Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin ( w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Utylizacja zużytych części z wszystkich aparatów wynikających z niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy. |  |
| 26. Dostarczenie urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 27. Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 28. Bezpłatne przeglądy, zgodnie ze wskazaniami producenta aparatu w okresie dzierżawy. |  |
| 29. Gwarancja na dostarczony sprzęt w okresie umowy leży po stronie Wykonawcy. |  |

Odczynniki:

| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Cena brutto za 1 oznaczenie | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) | Wielkość opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ALP /AMP-IFCC Stabilność odczynnika roboczego min 60 dni w tem. 2-8 st. C | 2200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 2. | ALT –IFCC z fosforanem pirydoksalu Stabilność odczynnika roboczego min 6 dni w tem. 2-8 st. C | 9500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 3. | AST –IFCC z fosforanem pirydoksalu Stabilność odczynnika roboczego min 6 dni w tem. 2-8 st. C | 9500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 4. | Fosforan pirydoksalu | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 5. | Alfa –amylaza direct substrat z CNPG3 | 3100 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 6. | CK | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 7. | GGTP Stabilność roboczego odczynnika min 60 dni w tem. 2-8 st. C | 1400 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 8. | LDH | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 9. | Wapń Arsenazo | 650 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 10. | Albuminy | 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 11. | Bilirubina całkowita z cetrymidem i kwasem sulfanilowym Stabilność odczynnika roboczego min 20 dni w tem. 2-8 st. C | 4600 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 12. | Bilirubina bezpośrednia Stabilność odczynnika roboczego min 20 dni w tem. 2-8 st. C | 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 13. | Cholesterol całkowity | 5600 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 14. | Cholesterol HDL Direct z detergentem | 2750 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 15. | Cholesterol LDL Direct z detergentem | 2750 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 16. | Trójglicerydy | 3700 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 17. | Kreatynina Stabilność odczynnika roboczego min 30 dni w tem. 2-8 st. C | 18 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 18. | Glukoza | 20 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 19. | Żelazo z ferrozyną | 2000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 20. | Magnez z błękitem ksylidylu | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 21. | Fosforany nieorganiczne | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 22. | Białko całkowite z jonami miedzi | 3200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 23. | Kwas moczowy | 1750 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 24. | TIBC lub UIBC | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 25. | Mocznik Stabilność odczynnika roboczego min 60 dni w tem. 2-8 st. C | 7500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 26. | ASO | 350 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 27. | CRP | 12 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 28. | Alkohol etylowy | 750 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 29. | Białko w moczu i PMR | 1000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 30. | Hemoglobina glikowana | 1850 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 31 | RF | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 31. | Mocz kontrolny |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Kalibrator biochemiczny ludzki. Zgodność wartości kalibracyjnych z metodyką podaną do odczynników. Wartości stężęń odniesione do dostępnych materiałów i systemów referencyjnych. Wartości enzymów muszą być odniesione do najnowszych dostępnych materiałów referencyjnych Komisji Enzymatycznej IFCC. |  |  |  |  |  |  |
| 33. | HbA1c – standard |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Alkohol – standard |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Materiały kontrolne na dwóch poziomach. Materiał musi zawierać wartości nominalne zgodne z metodyką podaną dla odczynników. Musi zawierać zakresy dla HDL i LDL metodą bezpośrednią. Zakresy w materiałach kontrolnych muszą spełniać warunek spójności pomiarowej i muszą być odniesione do dostępnych materiałów referencyjnych wyższego rzędu. Zakresy dla enzymów musza być spójne z najnowszymi dostępnymi materiałami referencyjnymi opracowanymi przez komisję IFCC jw. Systemów Referencyjnych dla Enzymów. |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Inne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatu: |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Udział w międzynarodowej kontroli jakości,12x5 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne: |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom I, |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom II |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Hemoglobina A1c – poziom normalny |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Hemoglobina A1c – poziom podwyższony |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Alkohol Kontrola – poziom I, |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Alkohol Kontrola – poziom II |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 36- Wykonawcy dodają wymaganą ilość wierszy dla prawidłowej wyceny |  |  |  |  |  |  |

Wymagane parametry graniczne dla wirówki laboratoryjnej:

- Wirówka laboratoryjna do odwirowywania próbek krwi i materiałów biologicznych, do przygotowania ich do badań biochemicznych w laboratorium medycznym.  Wirówka wraz z akcesoriami gotowa do pracy.

- Min 20szt. próbek jednocześnie.

- Odwirowywanie horyzontalne, regulacja obrotów do min 4000 obr/min.

- Możliwość ustawienia czasu wirowania.

- Gwarancja i ubezpieczenie  na okres umowy. Wszelkie koszty związane z naprawami urządzenia ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin  ( w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu.

- Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona będzie wraz z urządzeniem.

- Zamawiający wymaga aby proponowana wirówka laboratoryjna była nie starsza niż rok prod.  2010.

- Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego – dostarczyć wraz z aparatem.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Pakiet nr 4 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń koagulologicznych

Przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 4 jest:

- Dzierżawa analizatora koagulologicznego.

- Zakup wraz z dostawą odczynników do dzierżawionego aparatu koagulologicznego.

- Dostawa trzech czytników kodów kreskowych zgodnie z ww. wymogami.

Liczba oznaczeń na czas trwania umowy:

- 10000 oznaczeń PT

- 7500 oznaczeń APTT

- 750 oznaczeń Fibrynogenu met. Claussa

- 1250 oznaczeń D-dimerów

- Ilość materiałów kontrolnych na 2 poziomach wykonywanych naprzemiennie – wg szacunku Wykonawcy

- Odczynniki do codziennej i okresowej konserwacji i czyszczenia aparatu – wg szacunku Wykonawcy

Wykonawca załączy wykaz odczynników zgodnie z powyższą ilością oznaczeń na czas trwania umowy.

Aparat:

Nazwa wykonawcy: ...........................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………

Rok produkcji …………………………………

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator koagulologiczny |  |
| 2. | Pomiary metodą krzepnięciową, chromogenną i immunologiczną |  |
| 3. | Obsługa za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego, bez konieczności używania zewnętrznego komputera. |  |
| 4. | Wydajność: min. 50 testów/godz. dla PT, min. 8 testów/godz. dla d-dimerów i min. 40 testów/godz. dla PT/APTT/Fibrynogen (Clauss) wykonywanych równocześnie. |  |
| 5. | Pomiary w pojedynczych kuwetach reakcyjnych |  |
| 6. | Możliwość jednorazowego załadowania do aparatu min. 50 kuwet, ich automatyczne pobieranie oraz utylizacja. |  |
| 7. | Możliwość oznaczenia fibrynogenu w dodatkowych trybach (niskich i wysokich stężeń) pozwalając na pomiar w zakresie od 25 mg/dl do 1000 mg/dl. |  |
| 8. | Pokład odczynnikowy z pozycjami chłodzonymi (w tym na PT) i niechłodzonymi. |  |
| 9. | Termostatowanie odczynników do 37°C dopiero w igle, nie na pokładzie odczynnikowym. |  |
| 10. | Możliwość zdefiniowania różnych pojemników odczynnikowych (w tym naczynek próbkowych) i automatyczne dostosowanie się poziomu schodzenia igły dla różnych pojemników. |  |
| 11. | Możliwość dostawienia próbki citowej. |  |
| 12. | Czujniki wykrywania poziomu dla próbek, odczynników, wody destylowanej i ścieków. |  |
| 13. | Monitorowanie objętości odczynników na pokładzie. |  |
| 14. | Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów oraz próbek. |  |
| 15. | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek. |  |
| 15. | Kontrola jakości z wykresami Levey Jenningsa. |  |
| 17. | Minimum 6 plików kontroli jakości, pozwalających na jednoczesne wprowadzenie 6 różnych materiałów kontrolnych dla każdego z testów. |  |
| 18. | Wbudowana drukarka termiczna. |  |
| 19. | Do aparatu dołączona będzie instrukcja używania odczynników PT, APTT, Fibrynogen oraz przykładowa ulotka z wartościami dla kontroli jakości. |  |
| 20. | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin ( w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Utylizacja zużytych części z wszystkich aparatów wynikających z niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy. |  |
| 21. | Dostarczenie urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze – na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 22. | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 23. | Bezpłatne przeglądy, zgodnie ze wskazaniami producenta aparatu w okresie dzierżawy. |  |
| 24. | Gwarancja na dostarczony sprzęt w okresie umowy po stronie Wykonawcy. |  |

Odczynniki:

| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Cena brutto za 1 oznaczenie | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) | Wielkość opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PT Ciekła tromboplastyna ludzka lub zwierzęca W zestawie chlorek wapnia Możliwość przygotowania dowolnych objętości odczynnika roboczego Stabilność odczynnika roboczego w temp. Pokojowej – min. 5 dni. Maksymalna objętość buteleczki z tromboplastyną – 10 ml. | 3900 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT Odczynnik ciekły z krzemionką. W zestawie chlorek wapnia Maksymalna objętość buteleczki z odczynnikiem – 10 ml. | 2900 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen – met. Claussa; Kompletny zestaw z trombiną, buforem i kalibratorem Maksymalna objętość fiolki z trombiną 5 ml. Stabilność trombiny po rozpuszczeniu min. 1 tydzień w temp. Lodówki, z możliwością mrożenia. | 350 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 4. | D-dimery Kompletny zestaw z lateksem, buforem, rozpuszczalnikiem i kalibratorem. Maksymalna objętość fiolki z trombiną 5 ml. | 550 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 5. | Inne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatu: |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osocze kontrolne normalne zamianowane dla zaoferowanego analizatora, poz. 1-3 | 40 ml |  |  |  |  |  |
| 7. | Osocze patologiczne zamianowane dla zaoferowanego analizatora poz. 1-3 | 40 ml |  |  |  |  |  |
| 8. | Osocze kontrolne normalne, poz. 4 | 10 ml |  |  |  |  |  |
| 9. | Osocze kontrolne patologiczne, poz. 4 | 10 ml |  |  |  |  |  |
| 10. | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 5- Wykonawcy dodają wymaganą ilość wierszy dla prawidłowej wyceny |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca w razie zgłoszonej awarii wydzierżawionego aparatu pokryje  koszty jakie poniesie Zamawiający wykonując testy d-dimer na innym analizatorze.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Pakiet 5 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń gazometrii i elektrolitów

###### Przedmiotem  zamówienia w pakiecie nr 5 jest:

###### 1) Dzierżawa dwóch aparatów do oznaczeń.

###### 2) Zakup wraz z dostawą odczynników do aparatów.

- Dostawa jednej stacji roboczej oraz dwóch czytników kodów kreskowych zgodnie z ww. wymogami.

- Aparat do oznaczeń gazometrii i elektrolitów:

- Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ………………………………………

- Oferowany model/typ ……………………

- Rok produkcji …………………………………

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry mierzone jednocześnie min: pH, pCO2, pO2, Hct, Hb, SO2, Na, K, Cl, Ca |  |
|  | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
|  | Zamknięte niezależne ścieki |  |
|  | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
|  | Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych |  |
|  | System kontroli jakości, pamięć wyników kontroli |  |
|  | Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, grupowane w zbiorczych opakowaniach w ilości nie większej jak trzy i niezależny oddzielny pojemnik na odpady |  |
|  | Wbudowana drukarka |  |
|  | Kolorowy ekran, dotykowy |  |
|  | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki automatycznej kontroli jakości |  |
|  | Zasilanie 220-240V, 50-60 Hz |  |
|  | Oferowany sprzęt nie starszy niż z roku 2011, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów ( nowe elektrody) i inwestycji, oprócz materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, użytkowania i prawidłowej eksploatacji urządzenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostanie stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Wykonawca gwarantuje także udzielanie telefonicznych porad w zakresie obsługi sprzętu w razie takiej potrzeby ze strony personelu Zamawiającego. |  |
|  | W okresie umowy: - Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt, - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonej aparaturze lub jej wadliwy montaż, - przeglądy techniczne, zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane będą w całości na koszt Wykonawcy - czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie o awarii - maksymalnie 24 godz. (w dni robocze) - Wykonawca gwarantuje aparat zastępczy w przypadku każdej przedłużającej się naprawy analizatora, całkowity koszt wymiany lub udostępnienie analizatora zastępczego leży po stronie Wykonawcy |  |

Ilość oznaczeń na okres umowy wynosi: 4500

Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku nie doszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

Wypełnia Wykonawca:

| Nazwa odczynnika, nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego | Kwota netto za 1 op. | Kwota brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu |  |  | ( za 1 miesiąc ) | ( za 1 miesiąc ) |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

- II . Aparat do oznaczeń elektrolitów:

Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ……………………………

Oferowany model/typ ………………..

Rok produkcji …………………………

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
|  | Elektrody bezobsługowe: Sodowa Na+ zułościąektywna, przepływowa, szklana kapilara Potasowa K+ jonowoselektywna, przepływowa, elektroda membranowa Wapniowa Ca+ zułościąektywna, przepływowa, elektroda membranowa Referencyjna, elektroda z płynem, przepływowa |  |
|  | Zakresy pomiarowe (mmol/L) - Krew pełna, surowica, osocze, materiał kontrolny – dokładność 0,01 mmol/L; Na+ zakres 40-205 mmol/L; K+ zakres 1,5-15 mmol/L Ca2+zakres 0,2-5,0 mmol/L - Dializaty Na+ zakres 40-205 mmol/L; dokładność 0,01 mmol/L K+ zakres 0,8-15,0 mmol/L; dokładność 0,01 mmol/L Ca2+zakres 0,2-5,0 mmol/L; dokładność 0,001 mmol/L - Mocz Na+ zakres 1-300 mmol/L; dokładność 1,0 mmol/L K+ zakres 4,5-120 mmol/L; dokładność 0,1 mmo/L |  |
|  | Wielkość próbki – typowa 95µl |  |
|  | Rodzaj próbki – krew pełna, surowica, osocze, mocz, dializaty, roztwory wodne, materiał kontrolny |  |
|  | Podawanie próbki – strzykawki, naczynka próbkowy, probówki, kapilary, microsamplery |  |
|  | Czas analizy – do 60 sek. |  |
|  | Wydajność – 60 próbek/1h bez wydruku, 45 próbek/1h z wydrukiem |  |
|  | Kalibracja – w pełni automatyczna, 1-punktowa, 2-punktowa co 4 h |  |
|  | Pamięć – wyniki kontrolne: 3 poziomy, ostatnie min 30 dni; wyliczenie średniej , SD i CV |  |
|  | Faktory korelacji – programowalne dla typów probówek: krew, mocz, dializaty |  |
|  | Zakresy norm – programowalne przez użytkownika, wyniki flagowane |  |
|  | Tryb czuwania- automatycznie lub przez użytkownika |  |
|  | Program diagnostyczny – kontrolowany przez użytkownika |  |
|  | Pamięć ostatnich min 15 komunikatów o błędach |  |
|  | Wyświetlacz – dwuliniowy, po 16 znaków |  |
|  | Drukarka – wbudowana termiczna, szerokość 16 znaków |  |
|  | Język - min polski |  |
|  | Możliwość połączenia z komputerem przez standardowy port szeregowy |  |
|  | Zasilanie 220-240V, 50-60 Hz |  |
|  | Ciężar do 10 kg |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, oprócz materiałów eksploatacyjnych |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, użytkowania i prawidłowej eksploatacji urządzenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostanie stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Wykonawca gwarantuje także udzielanie telefonicznych porad w zakresie obsługi sprzętu w razie takiej potrzeby ze strony personelu Zamawiającego. |  |
|  | W okresie umowy: - Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt, - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonej aparaturze lub jej wadliwy montaż, - przeglądy techniczne, zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane będą w całości na koszt Wykonawcy - czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie o awarii - maksymalnie 24 godz. (w dni robocze) - Wykonawca gwarantuje aparat zastępczy w przypadku każdej przedłużającej się naprawy analizatora, całkowity koszt wymiany lub udostępnienie analizatora zastępczego leży po stronie Wykonawcy |  |

Ilość oznaczeń na okres umowy wynosi: 16 000

Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku nie doszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

Wypełnia Wykonawca:

| Nazwa odczynnika, nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego | Kwota netto za 1 op. | Kwota brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu |  |  | ( za 1 miesiąc ) | ( za 1 miesiąc ) |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

PAKIET NR 6 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą pasków testowych do analizy moczu

###### Przedmiotem  zamówienia w pakiecie nr 6 jest:

###### 1) Dzierżawa  aparatu do analizy moczu.

###### 2) Zakup wraz z dostawą pasków testowych do aparatów.

- Dostawa jednej stacji roboczej oraz dwóch czytników kodów kreskowych zgodnie z ww. wymogami.

- Aparat do analizy moczu:

- Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ………………………………………

- Oferowany model/typ ……………………

- Rok produkcji …………………………………

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator rok produkcji 2009/2010 |  |
| 2 | Wydajność min 500 oznaczeń na godzinę |  |
| 3 | Odczyt 10 parametrów fizyko – chemicznych moczu( pH, ciężar właściwy, leukocyty, azotyny, białko, ciała ketonowe, glukoza erytrocyty, bilirubina, urobilinogen, barwa) |  |
| 4 | Połączenie do LIS i dwukierunkowa transmisja danych |  |
| 5 | Pamięć co najmniej 1000 wyników |  |
| 6 | Flagowanie wyników patologicznych |  |
| 7 | możliwość wydruku w wybranych jednosatkach |  |
| 8 | możliwość wpisania osadu do wyniku w aparacie |  |
| 9 | kalibracja przy użyci pasków kalibracyjnych |  |
| 10 | możliwość zdefiniowania barwy i klarowności moczu |  |
| 11 | gotowość do pracy w każdej chwili po pracy aparat przechodzi w stan czuwania |  |
| 12 | automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |
| 13 | kompensacja pomiaru uwzględniająca intensywne zabarwienie moczu |  |
| 14 | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godz |  |
| 15 | identyfikacja próbki za pomocą klawiatury numerycznej i czytnika kodów kreskowych |  |
| 16 | eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wyniki |  |
| 17 | paski testowe z minimalną zułością pomiaru dla białka 18 mg/dl i glu 40 mg/dl |  |

| Lp | Produkt | Warunki graniczne | Ilość | Wielkość opako-wania | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski testowe do analizy moczu: | Ilość parametrów – 10 Czułość: ciężar właściwy 1000-1030 pH 5-9, leukocyty 5-15 kom. W polu widzenia, azotyny 0,05 mg/dl, białko 18 mg/dl, glukoza 40 mg/dl, ciała ketonowe 5 mg/dl, urobilinogen 1- 0,4 mg/dl, bilirubina -0,5 mg/dl, erytrocyty-0,03 mg/dl, | 23 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski kalibracyjne |  | 100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Roztwór „moczu kontrolnego” – norma |  | Wg szacunku wykonawcy na okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Udział w ocenie zewnętrznej kontroli jakości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

Do oferty na pakiet nr 6 należy załączyć ulotkę potwierdzającą powyższe parametry.

W przypadku awarii aparatu opisanego w pakiecie nr 6 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ciągu 24 h aparatu zastępczego – kompatybilnego do testów – jw.

Pozycja nr 1 i nr 2 winna być tego samego producenta.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

PAKIET NR 7  – Krążki/testy  dla bakteriologii

| lp | nazwa | j.m. | ilość | Wielkość opak. | Cena za 1 op brutto | Ilość opak. | Wartość netto | wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amikacin 30 µg | krążki | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Augmentin 20/10 µg | krążki | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ampicillin 2 µg | krążki | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefotaxime 30 µg | krążki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefotaxime 5 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceftazidime 30 µg | krążki | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceftazidime 10 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefuroxime 30 µg | krążki | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cephalotin 30 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloramphenicol 30 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciprofloxacin 5 µg | krążki | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clindamycin 2 µg | krążki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doxycyline 30 µg | krążki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erythromycin 15 µg | krążki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gentamycin 10µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fusidic acid 10 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imipenem 10 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lincomycin 15 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neomycin 30 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrofurantoin 100 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxacillin 1 ug | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penicillin benzylowa G 1 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rifampicin 5 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Streptomycin 10µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teicoplanin 30 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tetracycline 30 µg | krążki | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tobramycin 10 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vancomycin 5 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefinase | krążki | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piperacylina + Tazobactan TZP 30/6 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SXT 1:19 25 µg | krążki | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cefoksytyna 30µg | krążki | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceftriakson 30µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klarytromycyna 15µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gentamycin 30 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Streptomycin 300 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linezoid 30µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Chinupristina/ daltopristina 15 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Mupirocyna 200 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Kolistyna 10 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | do wykrywania i izolacji pałeczek Haemophilus BVX | krążki | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | do wykrywania i izolacji Haemophilus influenzae | krążki | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | do wykrywania i izolacji Haemophilus para- influenzae | krążki | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | do różnicowania bakterii Moraxella od bakterii Neisseria | krążki | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium | krążki bibułowe | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | do identyfikacji Streptococcus pyogenes | Krążki bibułowe | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Test do oznaczania laktamazy |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Timocylina | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Test do oznaczania oxydazy cytochromowej |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia zmiany serii w poszczególnych krążkach.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

PAKIET NR 8 –Podłoże bakteriologiczne

| lp | nazwa | j.m. | ilość | Wielkość opak. | cena za 1 op brutto | Ilość opak. | wartość netto | wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże do posiewu bakterii tlenowych i beztlenowych z krwi w jednej butelce. Butelka winna być zaopatrzona we wskaźnik wzrostu bakterii | but | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

PAKIET NR 9 – Testy diagnostyczne

| Lp | Produkt | Warunki graniczne | Ilość | Wielkość opakow. | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy do wykrywania krwi utajonej w kale | 1. Test płytkowy immunochromatograficzny w kale 2. Wartość cut off: min. 10 ng/ml 3. Czułość min. 99,9% 4. Swoisty dla ludzkiej hemoglobiny i nie wymagający diety 5. Brak efektu prozonowego do min. 100 000 ng/ml | 520 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy enzymatyczne do wykrywania Giardia lamblia | 1. Wielostopniowy, bezpośredni test immunoenzymatyczny ELISA 2. Test oparty o przeciwciała monoklonalne opłaszczające dołki płytki mikrotitracyjnej 3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie w ilości min 3 ml/1 zestaw 4. Czułość testu min. 3 ng/ml 5. Max. 2 serie płukań (max. 4 powtórzenia w każdej serii) | 400 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy do oznaczania odczynów kiłowych | 1. Test jakościowy/ półilościowy – aglutynacyjny, 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie, 3. Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla Testów Bezkrętkowych z Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie lub innego równoważnego materiału kontrolnego, 4. Kompletny zestaw z mieszadełkami, igłą do dozowania i płytkami testowymi. | 2000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy do oznaczeń ANTY - HCV | 1. Test immunochromatograficzny, kasetkowy 2. Możliwość oznaczania pojedynczej próbki 3. Czułość i swoistość testu 100% 4. Dołączyć kalibrowaną pipetę o pojemności wymaganej do metodyki oznaczenia. | 500 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Testy do oznaczeń ANTY-HIV 1/2 | 1.Test immunochromatograficzny 2. Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia 3. Czułość testu min. 99,8%, Swoistość testu min 99,9%. | 500 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Testy jakościowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylorii | 1. Test immunochromatograficzny, kasetkowy 2.Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia 3.Czułość testu pow. 90%, Swoistość testu pow. 90% | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |
|  | Zamawiający będzie wymagał przedłożenia metodyki wykonania każdego testu oraz deklaracji CE wraz z pierwszą dostawą. |  |  |  |  |  |  |  |

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Pakiet nr 10- dzierżawa aparatury do wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi metodą aglutynacji kolumnowej oraz metodą klasyczną wraz z usługą serwisowania urządzeń

Przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 10 jest:

- Dzierżawa  aparatury do wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi metodą aglutynacji kolumnowej oraz metodą klasyczną wraz z usługą serwisowania urządzeń.

- Zakup wraz z dostawą odczynników kompatybilnych z dzierżawioną aparaturą.

- Dostawa jednej stacji roboczej oraz dwóch czytników kodów kreskowych zgodnie z ww. wymogami.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE oraz dodatkowe wymagane informacje ) |
| --- | --- | --- |
|  | Odczynniki |  |
|  | Zasada metody oparta na aglutynacji krwinek czerwonych z wykorzystaniem kart 6-kolumnowych. |  |
|  | Kolumny wypełnione żelowym podłożem separującym i odczynnikami monoklonalnymi (do badań grupowych) |  |
|  | Badanie grupy krwi noworodka Zestaw musi zawierać surowice do oznaczeń: anty-A, anty-B, anty-D, kontrola, BTA. Odczynniki monoklonalne. Odczynnik anty-D nie wykrywający odmiany DVI. Kolumny wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
|  | Potwierdzenie grupy krwi AB0 RHD metodą mikrokolumnową Zestaw musi zawierać surowice do oznaczeń: anty-A, anty-B, anty-D VI(+), które pochodzą z innych klonów niż wymienione w pkt.1. Odczynnik anty-D wykrywa odmianę DVI. Kolumny wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
|  | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
|  | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test Antyglobulinowy |  |
|  | Bezpośredni test antyglobulinowy do kwalifikacji z surowicą monowalentną anty-IgG |  |
|  | Krwinki firmowe do badania przeglądowego przeciwciał gotowe do użycia zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej. Krwinki trzypanelowe zawierające wszystkie znaczące klinicznie antygeny w tym antygen Cw (opakowanie nie większe niż 100 testów) |  |
|  | Odczynniki – gotowe do użycia, termin ważności minimum 9 miesięcy od daty dostawy oraz 5 tygodni dla krwinek firmowych |  |
|  | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości (surowica i krwinki badane) dla metod mikrokolumnowych i probówkowych potwierdzona certyfikatem z możliwością wpisywania online (4 razy w roku) | Podać nazwę kontroli i producenta |
|  | Dostawa produktów – zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem, transport monitorowany pod względem temperatury 2-8 st.C i potwierdzony wydrukiem. |  |
|  | Odczynnik stabilizujący do zawieszania krwinek czerownych jednocześnie konserwujący krwinki tak, aby po ich zawieszeniu przydatność do użycia była co najmniej 3 tygodnie zgodnie z zaleceniem producenta |  |
|  | Wszystkie produkty do mikrometody od jednego producenta pozwalające na pełną walidację metody. | Podać nazwę producenta |
|  | Wszystkie karty przechowywane w temperaturze pokojowej 18-25 st.C |  |
|  | II. Aparatura do metod mikrokolumnowych |  |
| 15) | Pipeta automatyczna dedykowana do systemu: 1 szt. - z powtarzalnym dozowaniem, elektroniczna, z wyrzutnikiem. | Podać nazwę urządzenia |
| 16) | Wirówka do mikrokart o pojemności 4-6 miejsc: 1 szt. | Podać nazwę urządzenia |
| 17) | Dozownik do diluentu w zakresie 0,5 – 1,0 ml – 1 szt. | Podać nazwę urządzenia |
|  | III Warunki serwisowania |  |
| 18) | Naprawy, przeglądy i walidacja sprzętu: bezpłatne na okres trwania umowy |  |
| 19) | Świadczenie bezpłatnej usługi serwisowania dla dzierżawionego sprzętu |  |
| 20) | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, a czas oczekiwania na reakcję/wizytę serwisanta w dni robocze nie dłuższy niż 24 godz. |  |
| 21) | W razie awarii sprzętu, wykonawca w trybie pilnym wstawia sprzęt zastępczy, max 24h w dni robocze. |  |

| Lp. | Opis badania | Nazwa odczynnika | Nr katalog. | Liczba badań/ 18 miesięcy | Cena jedn. badania netto | Cena jedn. badania brutto | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jednostkowa netto/op. | Cena jednostkowa brutto/op. | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testy PTA-LISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji) |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS |  |  | 3345 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS i NaCl) |  |  | 3345 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grupa krwi noworodka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi z BTA (A-B-DVI-DVI-(inny klon)-kontrola-BTA) |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Potwierdzenie oznaczenia grupy krwi drugim klonem anty-A, anty-B, anty-D |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik do potwierdzania słabej ekspresji antygenu D w metodach jw. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4xrok (surowica oraz krwinki czerwone) |  |  | 6 zestawów |  |  | zestaw |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik LISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyn konserwujący do przygotowania krwinek czerwonych o stabilności 4 tygodnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Końcówki do pipety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dzierżawa systemu składającego się z manualnego systemu w postaci: wirówki do mikrokart na 6 miejsc 1 szt., pipety elektronicznej multidozującej, dedykowanej do systemu - 1 szt., dozownika do diluentu - 1 szt. |  |  | 18 miesięcy |  |  | zestaw | 8 mies. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.                    ………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela