Zapytanie ofertowe - zapewnienie dostępu do sieci Internet

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec ul. Sobieskiego 9

NIP: 575-16-53-596

Przedmiot zamówienia:

Zapewnienie dostępu do sieci Internet w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, 42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 9.

Specyfikacja techniczna:

- Dostęp musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer przesłanych bądź odebranych danych. Przepustowość łącza nie może być uzależniona od ilości pobranych danych.

- Łącze musi być doprowadzone do punktu wskazanego przez zamawiającego (pomieszczenie serwerowni SPZOZ Lubliniec), zakończone wtykiem RJ45 z wykorzystaniem protokołu Ethernet.

- Wykonawca przydzieli zamawiającemu 1 stały adres IP

- Wykonawca nie może ograniczyć ilości urządzeń mogących korzystać z danego łącza przy wykorzystaniu translacji adresów IP na adresy wewnętrzne (translacja odbywać się będzie na urządzeniach zamawiającego)

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości blokowania czy też ograniczania przez Wykonawcę ruchu na jakimkolwiek  z portów TCP oraz UDP.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył wszystkie niezbędne peryferia oraz urządzenia służące do zestawienia łącza w podanej lokalizacji.

- Zamawiający dopuszcza świadczenie usług przy pomocy łączy symetrycznych oraz asymetrycznych przy czym żadna z prędkości nie może być mniejsza od wymaganej.

- Zamawiający wymaga podania numeru kontaktowego, pod którym będzie można dokonać zgłoszenia w razie zaistnienia awarii łącza.

- W przypadku zaistniałej awarii zamawiający wymaga przywrócenia sprawności usługi w terminie do 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii pod podany numer.

- Prędkość łącza wymagana przez Zamawiającego:

Download:  80 Mbps

Upload: 30 Mbps

- Po instalacji łącza Zamawiający wymaga przetestowania łącza w celu sprawdzenia zapewnienia wymaganych parametrów – np. darmowym programem do mierzenia prędkości łącza.

- Okres świadczenia usługi 12 miesięcy, począwszy od 01.06.2016 r.