| Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymogów – wypełnia Wykonawca Wypełnić TAK/NIE |
| --- | --- |
| Rok I rejestracji nie starszy niż 2010 r. | Rok I rejestracji ……. |
| Wyciąg ze świadectwa homologacji – dotyczy homologacji pojazdu skompletowanego | Świadectwo nr …….….. z dnia ……………………… |
| Deklaracja zgodności zabudowy z normą PN-EN 1789 w zakresie ambulansu drogowego | Deklaracja nr ………… z dnia ………………..…… |
| Udokumentowany przebieg nie większy niż 150.000 km (dane z książki serwisowej) | Przebieg ………… |
| NADWOZIE |  |
| typu „furgon” z izolacją termiczną, częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu; |  |
| przystosowany do przewozu min. 5 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach; |  |
| wysokość przedziału medycznego min. 1,85 m; |  |
| długość przedziału medycznego min. 3,25 m; |  |
| szerokość przedziału medycznego min. 1,7 m; |  |
| drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min. 270 stopni; |  |
| drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wejście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym / wsuwanym przy otwarciu lub zamykaniu drzwi; |  |
| stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny; |  |
| lakierowanie w kolorze białym lub żółtym |  |
| centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem; |  |
| autoalarm; |  |
| Immobilizer |  |
| okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą; |  |
| izolacja termiczna i akustyczna ścian; |  |
| SILNIK |  |
| z zapłonem samoczynnym, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim; |  |
| moc silnika powyżej 115 KM; |  |
| ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |
| skrzynia biegów manualna synchronizowana; |  |
| napęd na koła przednie lub tylne; |  |
| ZAWIESZENIE |  |
| a system elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |
| b ze stabilizatorem osi przedniej lub stabilizatorem osi tylnej |  |
| c gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego; |  |
| UKŁAD HAMULCOWY |  |
| ze wspomaganiem; |  |
| z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem hamowania EBV |  |
| Wspomaganie układu hamulcowego |  |
| System wspomagania nagłego hamowania |  |
| System rozdziału siły hamowania |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |  |
| ze wspomaganiem; |  |
| Regulowana kolumna kierownicy |  |
| Koła i ogumienie |  |
| a Rozmiar felg 16 cali |  |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |
| ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik. |  |
| ogrzewanie postojowe - grzejnik elektryczny z sieci 230V |  |
| niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierownicy i przedziału medycznego, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem przedziału medycznego |  |
| mechaniczna wentylacja nawiewno - wywiewna zapewniająca wymianę powietrza minimum 20 razy na godzinę w czasie postoju pojazdu |  |
| dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy; z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrzadla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 1600 W; |  |
| zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |
| przyłącze zewnętrzne 230V umożliwiające ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie; |  |
| układ zasilania zewnętrznego z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym; |  |
| min. 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 230 V w przedziale medycznym; |  |
| automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów |  |
| min. 3 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych; |  |
| OZNAKOWANIE POJAZDU |  |
| oznakowanie pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego; |  |
| belka świetlna koloru niebieskiego z min. 2 lampami wyładowczymi lub typu LED belka zamontowana w przedniej części pojazdu. |  |
| 2 niebieskie lampy pulsacyjne typu LED na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej; |  |
| lampa niebieska typu stroboskopowego lub typu LED zamontowana w tylnej części dachu; |  |
| światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu; |  |
| dodatkowe migacze zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozia; |  |
| pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim, |  |
| napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu; |  |
| standardowe oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych „P”; |  |
| oznakowanie symbolem Ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. |  |
| OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |
| światło rozproszone typu jarzeniowego po obu stronach górnej części przedziału medycznego (min. 6 punktów świetlnych) zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego typu LED |  |
| min. 1 halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta typu LED |  |
| WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |
| izolacja dźwiękowo - termiczna przedziału medycznego; |  |
| na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowych, i innego sprzętu. |  |
| na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną; w zabudowie należy uwzględnić dodatkowe oświetlenie blatu roboczego; |  |
| sufitowy uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. płynów o poj. około 500 ml.; |  |
| zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia; |  |
| centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA - gniazda o budowie monoblokowej panelowej, 2 szt. butli tlenowych 10 l |  |
| podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy. |  |
| szyna do mocowania sprzętu na ścianie bocznej typu „Modura” o długości min. 30 cm; |  |
| OŚWIETLENIE SPECJALNE |  |
| reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, po 2 z każdej strony . |  |
| SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |
| sygnał dźwiękowy modulowany o dużej mocy min. 100 W; |  |
| sygnały pneumatyczne; |  |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |
| kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego; |  |
| wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu; |  |
| wmontowana dachowa antena radiotelefonu |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |
| wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki; |  |
| urządzenie do wybijania szyb; |  |
| dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym; |  |
| kosz na śmieci; |  |
| nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa; |  |
| PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |
| dwa obrotowe miejsca siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami; |  |
| fotel na ścianie działowej usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem i pasem biodrowym bezwłasnościowym; |  |
| wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne; |  |
| podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian; |  |
| ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne |  |
| kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym a równocześnie zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów, dopuszcza się drzwi pod warunkiem, że będą one zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem w trakcie transportu; |  |
| miejsce mocowania noszy podbierakowych; |  |
| miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego; |  |
| miejsce mocowania kompletnej deski ortopedycznej gotowej do użycia; |  |
| miejsce mocowania Lifepak 12 umożliwiające korzystanie w czasie jazdy; |  |
| miejsce mocowania respiratora Weinmann Medumat umożliwiające korzystanie w czasie jazdy; |  |
| uchwyt do mocowania pompy infuzyjnej; Braun Perfusor compact |  |
| Uchwyt do mocowania ssaka Weinmann ACCUVAC Basic |  |
| Ogrzewanie płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem. |  |
| uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu; |  |
| 17.NOSZE GŁÓWNE WIELOZADANIOWE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMOWYM powinny posiadać następujące parametry: |  |
| twarda płyta przystosowana do prowadzenia reanimacji; |  |
| nosze potrójne łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |
| z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 85°; |  |
| z możliwością odgięcia głowy do intubacji |  |
| Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |
| Z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilność z zaoferowanymi noszami transportowymi |  |
| Plecak reanimacyjny z ampularium ALR 80 62x52x30 cm firmy „ParaMedica Polska” lub równoważny. |  |
| 18.TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY POD NOSZE TRANSPORTOWE powinien posiadać następujące parametry minimalne: |  |
| system szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |  |
| wraz z kompletnym mocowaniem montowanym do lawety umożliwiającym montaż zestawu noszy w ambulansie; |  |
| regulacja wysokości w min. 6 poziomach; |  |
| możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga |  |
| min. 2 obrotowe kółka wyposażone w hamulce; |  |
| obciążenie dopuszczalne co najmniej 230 kg; |  |
| Transporter posiada trwałe oznakowane graficzne elementy związane z jego obsługą |  |
| Waga transportera max.28 kg. Zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg ) |  |
| Gwarancja minimum 6 miesięcy i rękojmia 12 miesięcy na wady ukryte |  |

…………………………………………………………………………………….

data i podpis osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy