Załącznik nr 1 do SIWZ

...........................................                                                                              					 ..........................................

…………………………..

Wykonawca                                                                               						(miejscowość, data)

„Dostawa nowego, specjalistycznego ambulansu z minimalnym wyposażeniem medycznym dla SPZOZ w Lublińcu”

Znak sprawy ZP/27/16

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry i warunki techniczne

| Wymagane warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny | Zgodność parametrów karetki z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak / nie | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ambulans typu C - zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 Rok produkcji 2016, Podać producenta, typ/markę/model. Ambulans musi być fabrycznie nowy. | Tak, podać dane |  |
| NADWOZIE Typu furgon zamknięty w kolorze białym (kolor lakieru zgodnie z symboliką UE) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg i wymiarach wnętrza przedziału medycznego, charakteryzujący się wymiarami : - wysokość min. 180 cm, - długość min. 300 cm, - szerokość min. 170 cm Zapewniające możliwość przewożenia 5 osób (wraz z kierowcą), w tym 1 osoby na noszach, Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem 260O , wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, z oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa ze stopniem wewnętrznym lub zewnętrznym ułatwiającym wsiadanie ( w przypadku stopnia zewnętrznego przy zamkniętych drzwiach bocznych nie może on wystawać poza obrys pojazdu). Zewnętrzny schowek za dodatkowymi lewymi drzwiami przesuwnymi na 2 butle tlenowe (o poj. 10 l każda), deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe, materac próżniowy, krzesło kardiologiczne. Butle, deska, nosze, materac, krzesełko nie wchodzą w zakres dostawy. Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny, amortyzowany w płaszczyźnie poziomej. Autoalarm i centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem, dostarczyć 2 piloty/kluczyki. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V o mocy min. 2000 W, ogrzewanie przedziału medycznego nagrzewnicą zasilaną cieczą z układu chłodzenia pojazdu z regulacją temperatury, niezależne ogrzewanie od silnika przedziału medycznego powietrzne o mocy min. 5kW z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. ogrzewanie postojowe silnika umożliwiające uzyskanie od startu pełnych parametrów jednostki napędowej, wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca wymianę powietrza zgodnie z obowiązującymi normami. dwuparownikowa klimatyzacja z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego. system sterowania przedziału medycznego instalacją elektryczną, sterowanie oświetleniem wewnętrznym, zewnętrznym, klimatyzacją, ogrzewaniem, instalacją próżniową oraz wentylatorem za pomocą zintegrowanego panelu dotykowego, który posiada świadectwo homologacji WE oraz został przebadany przez jednostkę akredytowaną na kompatybilność elektromagnetyczną zgodnie z Dyrektywą 72/245/EWG. Zamawiający dopuszcza system, który był przebadany wraz z ambulansem i zawiera się w homologacji pojazdu skompletowanego tj. specjalnego sanitarnego. okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, spełniające jednocześnie funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Sygnalizacja świetlno - dźwiękowa i oznakowanie: belka świetlna wyposażona w moduł LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, z napisem AMBULANS, 2 niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED, zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu, lampa typ LED w kolorze niebieskim zamontowana w tylnej części dachu pojazdu, sygnały dźwiękowe modulowane o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem (zmiana modulacji klaksonem), dodatkowe pneumatyczne sygnał dźwiękowe , lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych, pas barwy niebieskiej z folii odblaskowej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas barwy czerwonej folii odblaskowej dookoła pojazdu, napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, standardowe oznaczenie typu karetki „S” i znak RATOWNICTWO MEDYCZNE wykonane z folii odblaskowej umieszczone na bokach i drzwiach tylnych w uzgodnieniu z Zamawiającym. Oznakowanie ambulansu zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, Wykonanie dodatkowego oznakowania np. logo, herb miasta wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego po zawarciu umowy. | Tak, podać kolor i wymiary |  |
| II. SILNIK |  |  |
| Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o mocy min. 160 KM, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim, spełniający normę emisji min. Euro 5, | Tak, podać moc silnika i normę emisji |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| Skrzynia biegów manualna, 5 lub 6 biegów do przodu + bieg do tyłu, synchronizowana z napędem na koła przednie lub tylne. | Tak, podać ilość biegów i rodzaj napędu |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |  |
| Zawieszenie dostosowane do obciążenia kompletnego pojazdu powinno charakteryzować się podwyższonym komfortem jazdy, gwarantując dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość. | Tak |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA |  |  |
| Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy. Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kolumną kierownicy | Tak |  |
| VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| Alternator zapewniający odpowiednio dużą moc zgodną z normą PN-EN 1789 dostosowaną do ładowania zespołu akumulatorów (rozruchowego i przedziału medycznego) Zespół dwóch akumulatorów do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah. Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, wyłącznik przeciw porażeniowy, układ służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V. przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5 m (gniazdo i wtyk o małych gabarytach). Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V poboru prądu, powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego, powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia typu LED z regulacją kąta umieszczone nad noszami, bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym należy oznakować czytelnie-opisy. Oświetlenie specjalne: przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie z zasilaniem z gniazda zapalniczki lub ładowarki 230V, dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | Tak |  |
| VII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY | Tak, |  |
| Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający jego uszkodzenie lub zranienie osób poruszających się w pojeździe, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi z możliwością przejścia z rozwiązaniem zapewniającym komunikację między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym w czasie postoju jak i jazdy. Jeden fotel obrotowy z regulowanym oparciem, do kąta 90 stopni z dwoma podłokietnikami, z zagłówkiem z możliwością złożenia siedziska do oparcia, wyposażony w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia . Fotel obrotowy przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy i wyposażony w zagłówek oraz bezwładnościowy pas bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu. Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego. Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi. Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany , sufit, drzwi). Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości. Centralna instalacja tlenowa: miejsce na 2 butle, każda 10 l tlenu, (butle nie podlegają dostawie), należy dostarczyć reduktory do butli w ilości 2 szt. instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. minimum 3 gniazda poboru tlenu monoblokowe typu panelowego (2 na lewej ściance, 1 nad głową pacjenta w suficie). należy dostarczyć kompatybilne dozowniki tlenu z nawilżaczami w ilości 2 szt. Półki, szafki wykonane z materiału, łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym: na ścianach bocznych zestawy szafek (w tym jedna zamykana na klucz) i półek pozwalających na montaż materaca próżniowego, szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki, wyposażona w plastikowe pojemniki ułatwiające przechowywanie leków zamykana na klucz. lodówka zamontowana w szafce szuflada lub szafka na narkotyki zamykana na klucz, miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz przedziału medycznego. uchwyty ułatwiające wsiadanie przy drzwiach bocznych i tylnych. sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 2 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. szyna typu MODURA o długości wystarczającej na zamontowanie ciśnieniomierza i pompy infuzyjnej na ścianie lewej. sufitowy uchwyt dla personelu montowany wzdłuż przedziału medycznego, urządzenie „termobox” do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. |  |  |
| VIII. LAWETA NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| Podstawa noszy głównych z wysuwem na zewnątrz ambulansu, umożliwiająca wprowadzenie noszy oraz z przesuwem poprzecznym do pozycji drenażowej zgodna z PN EN 1865 - podać markę i model | Tak, podać markę i model |  |
| IX. ŚRODKI LĄCZNOŚCI |  |  |
| Przygotowanie miejsca do trwałego zamontowania radiostacji i podłączenia anteny zewnętrznej oraz zasilania 12 V, Antena przewoźna zamontowana na dachu pojazdu z instalacją doprowadzoną do miejsca montażu radiostacji, (typ anteny 30834/3,6) Możliwość dostępu do anteny od wnętrza przedziału medycznego (w suficie przez lampę oświetlenia), Przygotowanie instalacji 12V do zasilania RGPS. Instalacje zasilania radiostacji oraz RGPS należy doprowadzić oddzielnie zabezpieczając je dodatkowym zabezpieczeniem 25 A. | Tak |  |
| X. DODATKOWE WYPOSAŻENIE AMBULANSU |  |  |
| dwie gaśnice p.poż (po jednej w przedziale medycznym i kierowcy), młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, poduszka powietrzna dla kierowcy i dla pasażera, fotel kierowcy regulowany w dwóch płaszczyznach, pełnowymiarowe koło zapasowe, dodatkowy zestaw czterech kół wraz z oponami zimowymi, radioodtwarzacz + głośniki, w przedziale medycznym panel sterujący dotykowy umożliwiający sterowanie klimatyzacją, ogrzewaniem, instalacją próżniową, termoboxem, oświetleniem wnętrza ambulansu, napięcie akumulatorów, aktualny czas. Panel musi posiadać świadectwo homologacji WE oraz został przebadany przez jednostkę notyfikowaną na kompatybilność elektromagnetyczną zgodnie z Dyrektywą 72/245/EWG. (stosowny dokument dstarczyć wraz z ambulansem), dywaniki gumowe w kabinie kierowcy, kosz na śmieci w przedziale medycznym, należy dostarczyć plecak reanimacyjny 1 szt. z ampularium ALR 80 62x52x30 cm firmy „ParaMedica Polska” lub równoważny; szyny montażowe z płytami montażowymi do mocowania urządzeń medycznych tj: Lifepak 12, pompy strzykawkowej Ascor AP14, ssaka Accuvac Basic, respiratora Medumat Weinmann – które będą przeniesione z posiadanej innej karetki Zamawiającego. | Tak |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | TAK/NIE | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| XI. | NOSZE GŁÓWNE- Podać producenta, markę i typ/model, rok produkcji 2016, fabrycznie nowe. Folder dostarczyć wraz z ambulansem. | Tak, podać wszystkie dane |  |
| 1. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | Tak, |  |
| 2. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | Tak, |  |
| 3. | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami min. 75 stopni. | Tak, podać |  |
| 4. | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak. | Tak, |  |
| 5. | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | Tak, |  |
| 6. | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą. Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej. Podać markę i model, dostarczyć wraz z ambulansem potwierdzenie producenta noszy o kompatybilności oferowanego systemu z noszami. | Tak, podać dane |  |
| 7. | Ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia, ze składanym wieszakiem do kroplówki | Tak, |  |
| 8. | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy. | Tak, |  |
| 9. | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi. | Tak, |  |
| 10. | Z cienkim nie sprężynującym materacem -1 szt. z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. | Tak, |  |
| 11. | Waga oferowanych noszy max.23 kg. zgodnie z wymogami norm PNEN 1865:1 2012 | Tak, podać wagę noszy |  |
| 12. | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg. | Tak, podać obciążenie dopuszczalne w kg |  |
| 13. | Paszport techniczny, instrukcja obsługi, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – dostarczyć wraz z ambulansem. | Tak, |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | TAK/NIE | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| XII. | TRANSPORTER NOSZY GŁOWNYCH Podać producenta, markę i typ/model, rok produkcji 2016, fabrycznie nowe. Folder dostarczyć wraz z ambulansem. | Tak, podać dane |  |
| 1. | Z systemem składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu | Tak, |  |
| 2. | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami | Tak, |  |
| 3. | Regulację wysokości w min. sześciu poziomach | Tak, podać ilość poziomów regulacji |  |
| 4. | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia) | Tak, podać |  |
| 5. | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm. Min.2 kółka jezdne skrętne w nogach noszy w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, kółka umożliwiają jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach) | Tak, podać średnicę kółek w mm |  |
| 6. | Min. dwa kółka wyposażone w hamulec | Tak, |  |
| 7. | System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 | Tak, |  |
| 8. | Obciążenie transportera: min. 223 kg | Tak, podać dopuszczalne obciążenie w kg |  |
| 9. | Waga zestawu transportowego max.51 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 | Tak, podać wagę |  |
| 10. | Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | Tak, |  |
| 11. | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi | Tak, |  |
| 12. | Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 2012 wystawiony na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – dostarczyć w raz z ambulansem | Tak, |  |
| 13. | Paszport techniczny, instrukcja obsługi, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w placówka służby zdrowia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - dostarczyć wraz z ambulansem. | Tak, |  |
| 14. | Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 g, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 | Tak, |  |

……………………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej do składania ofert