Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na obsługę techniczną budynków SPZOZ w zakresie wentylacji i klimatyzacji ZP/11A/17.

Uwaga: dopuszczamy możliwość  złożenia oferty drogą elektroniczną na nasz adres e-mail przetargi@spzozlubliniec.pl. Termin składania pozostaje bez zmian jak w zapytaniu ofertowym.

- Jaka jest ilość urządzeń do serwisu?

Odpowiedz: 8 układów wentylacyjnych ( central ) + agregaty na dachu – 2 szt + agregat w patio 1 szt.

- Ilość serwisów w roku?

Odpowiedz: w/g potrzeb.

- Wymiary filtrów Powietrza do central wentylacyjnych?

Odpowiedź: Załącznik ( tabela ) z filtrami poniżej.

- Ilość punktów do pomiarów wentylacji(kratek wentylacyjnych)?

Odpowiedź: Pawilon łóżkowy ok. 70 szt, laboratorium ok. 21 szt, Izba przyjęć ok. 40 szt.

- Ilość urządzeń klimatyzacyjnych i ich rodzaj (Split, multisplit, VRF)?

Odpowiedź: Split 5 szt.

- Czy urządzenia są na gwarancji a jeżeli tak to, jakich producentów?

Odpowiedź: Producent VTS, centrale VS – 30 – R – PHC/SF9 – 1 szt, VS – 10 – R- H/E-T – 1 szt.

- Czy urządzenia zewnętrzne są umiejscowione na elewacji czy dachu i jaki jest do nich dostęp?

Odpowiedź: Na dachu, w patio, na elewacji. Dostęp z drabiny na wysokości do 3 m.

- W jakich dniach i godzinach można przeprowadzić Serwis?

Odpowiedź: w dniach roboczych od godz. 8.00 do 15.00.

- Prośba o wykaz urządzeń.

Odpowiedź ja w pkt 1.

Rodzaje filtrów i ich szacunkowa roczna ilość:

| Lp. | Nazwa i symbol | Szacunkowa roczna ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Filtr kieszeniowy 428*428*300 G4 | 10 szt. |
| 2. | Filtr kieszeniowy 428*287*300 G4 | 15 szt. |
| 3. | Filtr kieszeniowy 428*428*600 F7 | 10 szt. |
| 4. | Filtr kieszeniowy 428*287*600 F7 | 10 szt. |
| 5. | Filtr kieszeniowy 490*490*300 G4 | 10 szt. |
| 6. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/502, OPÓR PRZEPŁYWU: 250Pa, OPÓR PRZEPŁYWU KOŃCOWY: 50Pa 457*457*150 mm | 3 szt. |
| 7. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/502, OPÓR PRZEPŁYWU: 250Pa, OPÓR PRZEPŁYWU KOŃCOWY: 50Pa 575*575*150 mm | 4 szt. |
| 8. | Filtr FD 592*490*100-G4 | 5 szt. |
| 9. | Filtr FD 592*592*100-G4 | 5 szt. |
| 10. | Filtr FK 592*490*590- F9 | 5 szt. |
| 11. | Filtr FK 592*592*590- F9 | 5 szt. |
| 12. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 305*305*80 mm | 2 szt. |
| 13. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 405*405*80 mm | 3 szt. |
| 14. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 457*457*150 mm | 3 szt. |
| 15. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 405*405*150 mm | 3 szt. |
| 16. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 610*610*80 mm | 3 szt. |
| 17. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 202*202*150 mm | 1 szt. |
| 18. | Filtr kieszeniowy, M5, 428/428/300/4k | 8 szt. |
| 19. | Filtr kieszeniowy, F9, 428/428/600/6k | 4 szt. |
| 20. | Filtr kasetowy, G4, 572/272/50 | 2 szt. |

Odpowiedzi udzielił: Kierownik Działu Administracyjno Technicznego  Stefan Jaksik