Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego ZP/11B/17

1. Nazwa i adres zamawiającego:

SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42 – 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

tel. 34/350-63-86,

Adres poczty elektronicznej e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl

Adres strony internetowej www.spzozlubliniec.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Zapytanie ofertowe na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora SPZOZ w Lublińcu w sprawie:

„Procedury udzielania zamówień i konkursów, których szacunkowa wartość zawiera się w przedziale od 1000 euro do 30 000 euro”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu.

4. Termin wykonania zamówienia: od 01-05-2017 r. do 31-03-2018 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunkiem udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym jest:

- posiadanie uprawnień  i spełnianie niezbędnych warunków do wykonywania czynności montażowych, konserwacyjnych, przeglądów oraz napraw klimatyzatorów i urządzeń wentylujących objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881),

- posiadanie co najmniej jednego pracownika posiadającego świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane,

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- oświadczenie dot. posiadania uprawnień  i spełniania niezbędnych warunków do wykonywania czynności montażowych, konserwacyjnych, przeglądów oraz napraw klimatyzatorów i urządzeń wentylujących objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) lub kopia uprawnień wraz z oświadczeniem dot. pracownika/pracowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane lub kopia uprawień – zgodne z załącznikiem nr 4,

- wypełniony formularz oferty – zgodny z załącznikiem nr 5,

- ewentualnie pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Kierownik ds. zamówień publicznych – Piotr Mastalerz

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych – Ilona Pietrzak – Pałubska

W kontaktach z zamawiającym preferuje się sposób porozumiewania się drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej jak w pkt 1), co nie wyklucza formy pisemnej.

8. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę i wszystkie pozostałe dokumenty należy przesłać w formie skanu.

10. Składanie ofert:

Składanie ofert w formie skanu do dnia 06-04-2017 r. do godz. 10:00 na adres e-mail przetargi@spzozlubliniec.pl.

11. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cenę stanowi całkowity koszt ponoszony przez zamawiającego.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

Cena najtańszej oferty

---------------------------          x  100 pkt. =

Cena badanej oferty

12. Wzór umowy:

Wzór umów stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

13. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

14. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

16. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18.W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego:

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Załącznik nr 3 „Oświadczenie dot. zasad BHP i środowiskowych”

Załącznik nr 4 „Oświadczenie dot. posiadanych uprawnień”

Załącznik nr 5 „Druk oferty cenowej”

Załącznik nr 6 „Wzór umowy”

## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZP/11B/17

Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa i utrzymywanie w stałej sprawności technicznej urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej w budynkach szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu.

Ilość urządzeń do serwisu: 8 układów wentylacyjnych ,  2 agregaty na dachu i 1 agregat w patio.

Wymiary używanych filtrów zgodnie z tabelą ( filtry są dostarczane przez SPZOZ ).

Ilość punktów do pomiarów wentylacyjnych : pawilon łóżkowy ok. 70 szt, laboratorium ok. 21 szt i Izba przyjęć ok. 40 szt.

Producenci urządzeń: VTS, VBW , LG , Mitsubishi.

Urządzenia zewnętrzne są umiejscowione na elewacji, w patio i na dachu. Dostęp z drabiny 3 m.

Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczną obsługiwanych urządzeń.

Zakres prac obejmuje:

- stały nadzór i kontrola stanu działania;

- składanie zapotrzebowania na zakup nowych filtrów;

- wymianę filtrów i innych materiałów zużywalnych;

- wykonywanie prac konserwacyjnych.

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dot. wykonanych ww. prac

Prace konserwacyjne wykonywane raz na kwartał:

- sprawdzenie oraz ewentualna wymiana pasków napędowych, stanu przekładni pasowych;

- przegląd i czyszczenie nagrzewnic wodnych;

- przegląd i czyszczenie chłodnicy, uzupełnianie płynów chłodniczych;

- sprawdzanie czystości odkraplacza, spływu skroplin, zalania syfonu;

- przegląd i smarowanie łożysk;

- sprawdzanie połączeń kanałowych wentylacyjnych;

- przegląd i uzupełnianie płynów wymiennika glikolowego;

- przegląd prawidłowej pracy przepustnic;

- przegląd dachowych wentylatorów dachowych.

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dot. wykonanych ww. prac

Prace konserwacyjne wykonywane raz w ciągu realizacji umowy:

- przegląd agregatów freonowych wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji dot. wykonanych prac

Wykonawca, podczas wykonywania przedmiotu umowy, winien stosować materiały eksploatacyjne zgodne z instrukcją obsługi i wskazaniami producenta obsługiwanych central i instalacji. Wykonawca pokryje całkowity koszt naprawy urządzenia jeżeli jego uszkodzenie wyniknęło z nieprawidłowej obsługi przez personel Wykonawcy.

Wszystkie prace i przeglądy należy odnotowywać w prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej urządzenia w tym także wymianę filtrów.

Wykonawca sporządzi protokół z badań instalacji wentylacji i klimatyzacji – kwartalny oraz roczny.

Wykonawca zobowiązuje do reakcji (przyjazdu w dni robocze) na zgłoszenie awarii, przez upoważnionego pracownika SPZOZ Lubliniec, w ciągu 4 godzin od zgłoszenia.

Rodzaje i wymiary używanych filtrów dostarczanych przez SPZOZ w Lublińcu a także szacunkowa ilość ich zużycia.

| Lp. | Nazwa i symbol | Szacunkowa roczna ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Filtr kieszeniowy 428*428*300 G4 | 10 szt. |
| 2. | Filtr kieszeniowy 428*287*300 G4 | 15 szt. |
| 3. | Filtr kieszeniowy 428*428*600 F7 | 10 szt. |
| 4. | Filtr kieszeniowy 428*287*600 F7 | 10 szt. |
| 5. | Filtr kieszeniowy 490*490*300 G4 | 10 szt. |
| 6. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/502, OPÓR PRZEPŁYWU: 250Pa, OPÓR PRZEPŁYWU KOŃCOWY: 50Pa 457*457*150 mm | 3 szt. |
| 7. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/502, OPÓR PRZEPŁYWU: 250Pa, OPÓR PRZEPŁYWU KOŃCOWY: 50Pa 575*575*150 mm | 4 szt. |
| 8. | Filtr FD 592*490*100-G4 | 5 szt. |
| 9. | Filtr FD 592*592*100-G4 | 5 szt. |
| 10. | Filtr FK 592*490*590- F9 | 5 szt. |
| 11. | Filtr FK 592*592*590- F9 | 5 szt. |
| 12. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 305*305*80 mm | 2 szt. |
| 13. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 405*405*80 mm | 3 szt. |
| 14. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 457*457*150 mm | 3 szt. |
| 15. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 405*405*150 mm | 3 szt. |
| 16. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 610*610*80 mm | 3 szt. |
| 17. | Filtr wysoko skuteczny HEPA TYP: FA-13/50, wymiary zewnętrzne: 202*202*150 mm | 1 szt. |
| 18. | Filtr kieszeniowy, M5, 428/428/300/4k | 8 szt. |
| 19. | Filtr kieszeniowy, F9, 428/428/600/6k | 4 szt. |
| 20. | Filtr kasetowy, G4, 572/272/50 | 2 szt. |

## Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZP/11B/17

F-PS 2/ 01

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW Wykonawcę świadczącego usługę na terenie SP ZOZ w Lublińcu obowiązuje: Przestrzeganie wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, a w szczególności: przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie podpisanej z SP ZOZ w Lublińcu umowy, zmniejszanie dla otoczenia uciążliwości swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez SP ZOZ w Lublińcu, minimalizowanie ilości powstających odpadów, zabieranie z terenu SP ZOZ w Lublińcu wszelkich odpadów powstałych w czasie świadczenia usług, zmniejszanie zużycia nośników energii i surowców naturalnych. Przeprowadzanie szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w SP ZOZ w Lublińcu polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. Dopuszczenie Koordynatora ds. Środowiska wyznaczonego przez SP ZOZ w Lublińcu do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi. Wykonawcy nie wolno : Wwozić na teren SP ZOZ w Lublińcu jakichkolwiek odpadów. Składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla SP ZOZ, szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania SP ZOZ w Lublińcu. Myć pojazdów na terenie SP ZOZ w Lublińcu. Spalać odpadów na terenie SP ZOZ w Lublińcu. Wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Koordynatora ds. Środowiska wyznaczonego przez w SP ZOZ w Lublińcu. Podpis Wykonawcy Lubliniec dnia .................................. ………………………….

F-PB 2/ 01

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW Wykonawcę świadczącego usługę na terenie SP ZOZ w Lublińcu obowiązuje: Przestrzeganie wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N-18001:2004, a w szczególności: przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie podpisanej z SP ZOZ w Lublińcu umowy, rejestrowanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników pracujących na terenie SP ZOZ w Lublińcu, wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. Organizowanie pracy swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Powiadamianie swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z wykonywaniem przez nich prac. Powiadamianie specjalisty ds. BHP w SP ZOZ w Lublińcu o zaistniałych wypadkach przy pracy. Przeprowadzanie szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w SP ZOZ w Lublińcu polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania. Dopuszczenie specjalisty ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do specjalisty ds. BHP w SP ZOZ w Lublińcu. Podpis Wykonawcy Lubliniec dnia ................................... ………………………….

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZP/11B/17

…..........................................	                           			                                 …........................ dnia

( nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie

Przystępując do zapytania ofertowego ZP/11B/17 na obsługę techniczną budynków SPZOZ w Lublińcu

w zakresie wentylacji i klimatyzacji,

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia  i spełniam niezbędne warunki do wykonywania czynności montażowych, konserwacyjnych, przeglądów oraz napraw klimatyzatorów i urządzeń wentylujących objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881),

- posiadam co najmniej jednego pracownika posiadającego świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane,

Na każde żądanie Zamawiającego przedłożymy stosowne uprawnienia/kwalifikacje.

| ………………….……dnia…………………. | ………………………………………………. |
| --- | --- |
| Miejscowość | podpis i pieczątka upełnomocnionego/ych przedstawiciela Wykonawcy |

## Załącznik nr  5 do zapytania ofertowego ZP/11B/17

.........................................

Pieczęć Wykonawcy

REGON .........................

NIP ................................

WOJEWÓDZTWO ..............................

e-mail: ..........................................

tel/fax…………………………………………

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego ZP/11B/17, składam niniejszą ofertę:

- Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w okresie od 01-05-2017 r. do 31-03-2018 r., za cenę:………….zł. brutto (słownie:………………………………………).

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w złotych polskich za realizację przedmiotu umowy – miesięcznie w wysokości 1/11 kwoty brutto z pkt 1.

- Oświadczamy, że

a) zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

b) akceptujemy wskazany czas związania ofertą,

c) zamówienie zamierzamy wykonać sami*/ z udziałem innych podmiotów* ( właściwe podkreślić, w przypadku udziału podwykonawców należy załączyć do oferty wykaz i części, które wykonawca im powierza – brak wykazu oznacza brak podwykonawców),

d) akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

e) w przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

1)………………………………………..

4. Nr telefonu i adres e-mail do kontaktu w sprawie realizacji umowy to: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..				…………………………………..

miejsce i data 				podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego ZP/11B/17

UMOWA ZP/11B/17

(wzór)

zawarta w dniu …… … 2017 r.

pomiędzy

SPZOZ Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

NIP 575-16-53-596, REGON 000310083, 
reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr Barbarę Szubert

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………

z siedzibą w ,

przy ul. ,

NIP.......................................................

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej w budynkach szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9, zgodnie ze szczegółowym opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zgodnym z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego ZP/11B/17).

2.Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiotową usługę utrzymają wymagane przepisami uprawnienia, w zakresie wykonywania przez nich przedmiotu umowy, przez cały okres jej realizacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników pracujących na terenie SPZOZ w Lublińcu w identyfikatory określające tożsamość i zajmowane stanowisko oraz bieżąco je aktualizować.

4. Wykonawca zabezpiecza sprzęt i narzędzia we własnym zakresie.

§ 2

W razie stwierdzenia uchybień co do jakości wykonanej usługi Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę w sposób zwyczajowo przyjęty, wyznaczając jednocześnie dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych uchybień. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający powierzy usunięcie stwierdzonych uchybień innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi …………. zł brutto (słownie: …………………). Wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie (z dołu), w równych częściach (1/12 całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim), na podstawie faktur miesięcznych wystawianych przez Wykonawcę.

2. Strony zgodnie ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy nie będzie podlegało zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Podstawą wystawiania faktur miesięcznych, będzie protokół zdawczo-odbiorczy usługi sporządzony po zakończeniu każdego miesiąca i zatwierdzony przez Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem w ciągu 60 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 4

1. Za przestrzeganie przepisów BHP, P.POŻ przy świadczeniu usług odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Z tego tytułu Wykonawca złoży podpisane oświadczenie, które będzie stanowić załącznik nr 2 do umowy – zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego ZP/11B/17.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz wynikłe z jakości świadczonych usług.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu i na osobach, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania lub zaniechania.

5. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, obowiązek odszkodowawczy po stronie Wykonawcy, obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości.

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niniejszej umowy, jako załącznik nr 3, kopię polisy OC  potwierdzającej, że jest on ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę minimum 20 000,00 zł, która obowiązywać będzie przez cały okres umowy.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na okres od 01-05-2017 r. do 31-03-2018 r.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w przypadku:

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia miesięcznego, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

b) odstąpienia od umowy z przyczyn niedotyczących Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część przedmiotu umowy,

c) nieusunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych uchybień w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia miesięcznego, na co Wykonawca wyraża bezwarunkowo i nieodwołalnie zgodę. W przypadku, gdy wysokość kar umownych przewyższy kwotę wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy, będzie on zobowiązany do pokrycia różnicy niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego.

3.Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego.

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2 może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego.

§ 8

1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę wyznaczając termin, w którym należy należycie wykonać niewykonaną lub nienależycie wykonaną czynność z zakresu przedmiotu umowy.

2. W sytuacji nie wykonania w wyznaczonym terminie wskazanej czynności, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od przedmiotowej umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin na wykonanie wskazanej czynności.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy na podstawie pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 9

Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe ZP/11B/17 wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy mają zastosowanie 
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy innych aktów normatywnych właściwych ze względu na przedmiot niniejszej umowy.

§ 11

Spory mogące wynikać z postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi dialogu, będą rozpatrywane przez właściwy Sąd wg miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron.

………………………							…………………………..

Wykonawca 									Zamawiający